NARVA LINNAVALITSUS

M Ä Ä R U S

# Narva          							05.04.2000    nr  949

# Topo-geodeetiliste mõõdistus-ja

uurimistööde kord.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  (RT I 1999, 82, 755) §30, lõige 1 punkt 3 ja Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde tegemise korra (RT I 1995, 72, 1221), kinnitatud Vabariigi Valitsuse 29.augusti 1995 määrusega nr 303, alusel

Narva Linnavalitsus määrab:

# Kinnitada Topo-geodeetiliste mõõdistus-ja uurimistööde kord Narvas.

- Käesolev kord määratleb topo-geodeetiliste tööde korra, lähtematerjalide säilitamise Narva linna haldusterritooriumil, mis on vajalikud planeerimistööde ja maakorralduslike  alusmaterjalide ettevalmistamisel.

- Narva linna territooriumil tehtavad topo-geodeetilised mõõdistus- ja uurimistööd teostada vastavalt kinnitatud korrale (lisa 1)

- Teostatud tööde aruanded anda geodeesiateenistusele üle magnetkandjal ja paberil vastavalt kinnitatud digitaalmõõdistuste kihtide jaotusele (lisa 2)

- Üleantavad plaanid peavad olema kooskõlastatud vajalike maa-alusvõrkude teenistuste poolt

(lisa 3)

- Määrus jõustub alates 01.05.2000.

Eldar Efendijev

Linnapea							Ants Liimets

Linnasekretär

Lisa 1

Narva Linnavalitsuse

05. aprill 2000. a.

määrusega nr 949

TOPO-GEODEETILISTE MÕÕDISTUS -JA

UURIMISTÖÖDE  KORD

I .  ÜLDSÄTTED

- “Topo-geodeetiliste mõõdistus-ja uurimistööde kord” (edaspidi kord) kehtestab Vabariigi       Valitsuse 29.augusti 1995 määrusega nr 303 kinnitatud “Ehitusgeoloogiliste ja –geodeetiliste       uurimistööde tegemise korra” ja SniP 1.02.07-87 “Ehitusuuringud”, Tallinn 1988, alusel topo-geodeetiliste, ehitusgeodeetiliste ja katastrimõõdistustööde , sealhulgas digitaalmõõdistuste, teostamise , materjalide esitamise ja säilitamise  korra Narva linna haldusterritooriumil.

- Topo-geodeetiliste ja katastrimõõdistustööde ülesanne on õigete, hetkeseisule vastavate        geodeetiliste alusplaanide koostamine  planeerimiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks, kruntide katastrisse kandmiseks ja linna topo-geodeetilise üldinfo omamiseks. Maaüksuse topo-geodeetiliste tööde  ja katastrimõõdistamise teostamiseks võetakse linna planeerimise ametilt ja maaosakonnalt lähteülesanne.

- Tööde tegemise õigus on  isikutel, kellel on kehtiv  topo-geodeetiliste , ehitusgeodeetiliste ja

maakorralduslike tööde  litsents.

. 4.  Projekteerimistöid Narva linna haldusterritooriumil võib teha ainult Narva Linnavalitsuse

(edaspidi  linnavalitsus ) linnaplaneerimise ameti geodeesiateenistuse (edaspidi

geodeesiateenistus) poolt kontrollitud ja kooskõlastatud  topo-geodeetilistele alustele

(edaspidi geoalused). Kasutatud geoalusel mõõdistustööd  teostanud firma kirjanurga  ja

geodeesiateenistuse  templi  puudumisel projekt kooskõlastamisele ei kuulu.

5.  Geoalused kehtivad kaks aastat. Juhul kui antud piirkonnas toimunud ehitus- ja kaevetööd otsustab geoaluse kehtivuse üle geodeesia teenistus.

6.  Digitaalmõõdistamisel kasutatavate kihtide ja värvide jaotuse kinnitab linnavalitsus.

- Kommunikatsioonide ehitusjärgne kontrollmõõdistamine on  ehituse tellija kohustus (kui

tellija ja ehitaja ei ole kokku leppinud teisiti)   .

8.  Kontrollmõõdistust ei tohi teha ehitustöid teostanud isik .

9.  Ehitisi ja trasse ei võeta vastu ega  vormistata kasutusluba enne kontrollmõõdistuste

tegemist  p.3 järgset litsentsi omava maamõõdufirma poolt  ja teostusjooniste üleandmist

geodeesiateenistusele.

10. Kaevudeta trasside ja kaablite kontrollmõõdistamine tuleb teha lahtise kaevikuga

ja anda trassile  kõrgused vähemalt käänupunktides.

- Teostusjoonis vormistatakse ka uutele ehitatud hoonetele , teedele , piiretele ja rajatud

haljastusele.

II.   TEHNILISED  NÕUDED

- Mõõdistustöödele esitatakse järgmised tehnilise nõuded:

  - Mõõdistustöödel tuleb juhinduda kehtivatest õigusaktidest , topo-geodeetilistel

mõõdistamistel   kehtivatest normidest ,  heast tavast ning käesolevast korrast.

12.2  Topo-geodeetiliste mõõdistustööde mõõtkava on M 1:500 ja M 1:2000.

12.3  Mõõdistamiseks ja plaani koostamiseks  arvutil on põhiprogrammiks  MicroStation  ja

sellel baseeruv  DigiCadi programm või analoogsed programmid.

12.4  Digitaalmõõdistamisega koostatava digitaalplaani failiformaat peab olema  DGN .

12.5  Plaani koostamisel digitaalmõõdistamisega tuleb kasutada linnavalitsuse poolt kinnitatud

digitaalmõõdistuste kihtide ja värvide jaotust ja geodeesiateenistuse poolt

väljastatavaid  tingmärke (lisa 2).

  - Digitaalmõõdistusandmed antakse geodeesiateenistuse arhiivile üle magnetkandjal  ja

paberil, ühes eksemplaris.

12.7 Töö teostaja on kohustatud kandma muudatused  Narva linna planšettidele, kui       geodeesiateenistuse  poolt  ei ole konkreetse objekti puhul nõutud teisiti.

12.8  Arhiivile   üleantavad materjalid on:

12.8.1  topo-geodeetilise mõõdistuse tehniline aruanne :

12.8.1.1  seletuskiri;

12.8.1.2  mõõdistatava ala piirid;

12.8.1.3  käikude skeemid;

12.8.1.4  käikude arvutused;

12.8.1.5  kommunikatsiooni kaevude tabelid;

12.8.1.6  torude kaevu suubumise skeemid;

12.8.1.7  topo-geodeetiline plaan  paberil;

12.8.1.8  plaan magnetkandjal;

12.8.2  katastrimõõdistamise materjalid:

12.8.2.1  käigu skeem;

12.8.2.2  käigu arvutus;

12.8.2.3  piiride arvutus;

- 12.8.2.4  piiripunktide koordineerimise skeem;

12.8.2.5  katastriüksuse plaani originaal paberil  ja magnetkandjal;

12.8.2.6  piiriprotokoll .

12.8.3  kontrollmõõdistamise  materjalid:

12.8.3.1  teostusjoonis paberil ja magnetkandjal;

12.8.3.2  kaevude tabelid;

12.8.3.3  torude kaevu suubumise skeemid;

12.8.4  mahamärkimise materjalid:

12.8.4.1  mahamärkimise joonis paberil;

12.8.4.2  märkimistööde akt .

12.9 Tööde teostamiseks vajalik informatsioon väljastatakse geodeesiateenistuse arhiivist

paberil  või  magnetkandjal sõltuvalt informatsiooni olemasolust.

III .   TÖÖ TEOSTAJA  KOHUSTUSED

13.Töö teostaja on kohustatud:

13.1  Esitama volitatud isikute nimekirja, kellele töö teostaja firma annab õiguse välja võtta ja tagastada geodeesiateenistusest andmeid ning materjale.

13.2  Objekti mõõdistus- ja uurimistöö, trasside kontrollmõõdistamise, mahamärkimistöö ja

katastrimõõdistustöö  puhul  enne välitöö algust registreerima selle geodeesiateenistuses .

13.3 Mõõdistus-ja uurimistöö tegemisel esitama geodeesiateenistusele avalduse  järgmiste

andmetega :

13.3.1  objekti   asukoht;

13.3.2  töö number;

13.3.3  töö tellija;

13.3.4  mõõdistamise mõõtkava;

13.3.5  mõõdistatava ala suurus ( ha );

13.3.6  trasside uurimise  ulatus  (ha või km);

13.3.7  tööde teostamise aeg;

13.3.8  geodeesiateenistusele materjalide üleandmise aeg;

13.3.9  skeem mõõdistatava ala piiridega .

13.4  Esmakordsel töö teostamisel esitama Maaameti poolt väljaantud vastavad litsentsid .

13.5  Täitma geodeesiateenistuse poolt esitatud nõuded põhivõrkudega sidumise, mõõtkava,

mõõdistatava ala piiride , trasside uurimise  jm. osas.

13.6  Määratud  ajaks tagastama originaalmaterjalid ja esitama  materjalid vastavalt p.12.6;

12.7; 12.8; 12.9 nõuetele .

  - Andma geodeesiateenistusele üle maa-aluste võrkude valdajatega kooskõlastatud

plaanimaterjalid (lisa 3)

13.8  Tagama kasutatavate  originaalmaterjalide ja andmete säilimise. Töö teostajal ei ole õigust

kasutamiseks saadud materjale ja andmeid edasi anda või müüa.

13.9  Tasuma linna topo-materjalide kasutamise  eest vastavalt linnavalitsuse poolt

kehtestatud  teenustasu tariifidele.

13.10 Katastrimõõdistuste  korral kontrollima varasemate piiriandmete vastavust  antud momendi

seisule looduses, lahknevuste ja vigade ilmnemisel informeerima koheselt

geodeesiateenistust.

IV. GEODEESIATEENISTUSE  KOHUSTUSED

14.Geodeesiateenistus on kohustatud:

14.1  Registreerima kõik topo- geodeetilised tööd, väljastama topo-geodeetiliste mõõdistus –

ja uurimistööde tegemiseks mõõdistusload .

  - Väljastama töö täitmiseks vajaliku lähtematerjali tööd ettevalmistavale geodeedile koheselt

peale töö registreerimist . Geoteesiateenistuse poolt ettevalmistatav lähtematerjal

väljastatakse kolme tööpäeva jooksul  töö registreerimisest arvates.

  - Väljastama topo-geodeetilise materjali  Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud tasuliste teenuste ja teenustasu vastava hinnakirja  alusel pärast teenustasu laekumist. Geodeetilisi töid tegevatele isikutele teenustasu hinnaga,  ülejäänud   plaanimaterjalide kasutajatele infohinnaga.

14.4  Kontrollima  teostajalt töö vastuvõtmisel selle kvaliteeti ja vastavust  tehnilistele normidele

ja käesolevale korrale, vigade   ja puuduste ilmnemisel tagastama töö selle teostajale ja

informeerima töö tellijat.

14.5  Katastriüksuse  materjalide vastuvõtmisel väljastama õiendi , mis lisatakse

katastriüksuse moodustamise  materjalidele.

V .  VASTUTUS

15.1  Käesoleva korra nõudeid mittetäitnud isikutele ei väljastata uue töö teostamiseks luba 3 kuu

jooksul arvates nõuetele mittevastava töö geodeesiateenistusele esitamisest.

15.2  Geodeesiateenistus fikseerib mittevastavused kirjalikus vormis ja teavitab sellest 3 tööpäeva jooksul  tööde teostajat.

Ants Liimets

Linnasekretär

Lisa 2

Narva Linnavalitsuse

määrus nr.949  05.04.2000

| Micro Station'i kihi number | AutoCad'i layer'i nimi | Värv | Objektid | Kasutatud block | Kasutatavad joonetüübid | Välimõõdistuse lühendid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01abikiht | must (252) |  |  |  |  |
| 2 | 02hooned | sinine (81) | hoonete põhikontuurid, vundament |  |  |  |
| 3 | 03situatsioon | lilla (73) | situatsioon (sodipodi, reklaamid, valgusfoor) | FOOR, KIVI, MKIVI, LIPP, LM, PARKA, PM, PP, PB |  |  |
| 4 | 04ok | must (252) | kanalisatsioonikaev (luuk) | OK |  |  |
| 5 | 05ov | sinine (81) | veekaev (luuk) | OV |  |  |
| 6 | 06oso | punane (27) | soojakaev (luuk) | OSO |  |  |
| 7 | 07osi | lilla (73) | sidekaev, sidekapp (luuk) | OSI |  |  |
| 8 | 08og | helesinine(31) | gaasikaev, kapp (luuk) | OG, OGL |  |  |
| 9 | 09od | roheline (90) | drenaazhikaev (luuk) | OD |  |  |
| 10 | 10puud | roheline (90) | üksikpuud, põõsad | BD. BD2,BD3,BE,BE2, BE3. BK. BK2, BK3, BL, BL2, BL3, BLE, BLE2, BLE3, BM, BM2, BM3, BO, B02, B03, BP |  |  |
| 11 | 11valguspost | lilla (73) | valgustuspost ja tugi | PBV, PBV2, PPV, PPV2, TBV, TPV |  |  |
| 12 | 12mppost | lilla (73) | elektripost ja tugi | PPE,PBE,TPE,TBE, NOOL |  |  |
| 13 | 13sidepost | lilla (73) | sidepost ja tugi | PPS,PBS,TPS,TB8, SNOOL |  |  |
| 14 | 14kanalitoru | must (252) | kanalisatsioonitoru |  | K- |  |
| 15 | 15veetoru | sinine (81) | veetoru |  | V- |  |
| 16 | 16soojatoru | punane (27) | soojatoru, kamber, küna |  | T- |  |
| 17 | 17sidekanal | roheline (90) | sidekanalisatsioon (torud) |  | S- |  |
| 18 | 18gaasiloru | helesinine(31) | gaasitoru |  | G- |  |
| 19 | 19drenaaziloru | roheline (90) | drenaazhitoru |  | D- |  |
| 20 | 20kpkaabel | punane (27) | kõrgepingekaabel |  | Kp_kbl |  |
| 21 | 21mpkaabel | punane (27) | madalpingekaabel |  | Mp_kbl |  |
| 22 | 22sidekaabel | T-sinine (145) | sidekaabel |  | Si_kbl |  |
| 23 | 23sadeveekanal | must (252) | sadeveekanalisatsioon |  | _sk_ |  |
| 24 | 24or | must (252) | restkaev | OR |  |  |
| 25 | 25kogujakast | must (252) | kogujakast, septik (kontuurina) |  |  |  |
| 26 | 26kppost | lilla (73) | kõrgepinge, õhuliinid, -post, mast jne. | PBK, PPK, TBK, TPK, KNOOL |  |  |
| 27 | 27trafo | must (252) | trafo, el-kapp |  |  |  |
| 28 | 28alad | must (252) | aed |  | La_aed, Ok_aed, Ra_aed, Vo_aed |  |
| 29 | 29bassein | helesinine(31) | bassein |  |  |  |
| 30 | 30teeaared | kollane | äärekivid, tee |  |  |  |
| 31 | 31reljeef | roheline (90) | reljeef |  |  |  |
| 32 | 32kaevamisjalg | must (252) | trass (kaevamisjälg maapinnal) |  |  |  |
| 33 | 33ehitised | sinine (81) | kapitaalsed ehitised |  |  |  |
| 34 | 34veepiir | helesinine(31) | veepiir |  |  |  |
| 35 | 35teljed | punane (27) | teljed, teoreetilised punktid, punased jooned |  |  |  |
| 36 | 36sillad | kollane (20) | viadukt, sild estakaad |  |  |  |
| 37 | 37raudtee | punane (27) | raudtee, rööbas, relss, kraanatee |  |  |  |
| 38 | 38muudtorud | punane (27) | muud maa-alused torud-kütus, õhk jne. |  |  |  |
| 39 | 39truup | roheline (90) | truup, drenaaži truup |  |  |  |
| 40 | 40krundipiir | punane (27) | krundipiir, punktid, kontuur | PIP, PIK |  |  |
| 41 | 41kolvikupiir | punane (27) | kõlviku piir (mets, võsa, heinamaa, jne. | HEIN, MURU. BV | Kolv_piir |  |
| 42 | 42jarsak | roheline (90) | järsak, vallid, nõlvad, kallakud |  |  |  |
| 43 | 43kraav | helesinine(31) | kraav (põhjakõrgused) |  |  |  |
| 44 | 44muudkaevud | must (252) | salvkaev, pumbakaev, bensiinikaev, elektrikaev, masuudikaev, naftakaev, tundmatu kaev | KAEV, OP, OB, OE, OM, ON, OT |  |  |
| 45 | 45valguskaabel | T-sinine (145) | valguskaabel (maa-alune) |  |  |  |
| 46 | 46linnamaa | punane (27) | Munitsipaalmaa, linnamaa piir |  |  |  |
| 47 | 47maja_nr | must (252) | Maja numbrid |  |  |  |
| 48 | 48nurkmaja_nr | must (252) | Nurgamaja numbrid |  |  |  |
| 49 | 49abiinfo | must (252) | arvutikasutaja abiinfo, |  |  |  |
| 50 | 50vormistus | T-sinine (145) | krundivormistus, vanad krundid (40 a.) |  |  |  |
| 51 | 51geoloogia | punane (27) | Geoloogia |  |  |  |
| 52 | 52linnaosa_piir | punane (27) | Linnaosade piir, AÜ piir |  |  |  |
| 53 | 53valimisringkond | punane (27) | Valimisringkonnad |  |  |  |
| 54 | 54punktid | helesinine(31) | punktide asukohad |  |  |  |
| 55 | 55kontrollsidemed | punane (27) | kontrollmõõdistamise sidemed |  |  |  |
| 56 | 56plansett | helesinine(31) | plansheti info, nom. nr., koord.nr. |  |  |  |
| 57 | 57tekstid | punane (27) | tekstiline info, kirjad |  |  |  |
| 58 | 58tanavanimed | punane (27) | tänavate nimed, kohanimi |  |  |  |
| 59 | 59valitudkorgused | roheline (90) | valitud kõrgused |  |  |  |
| 60 | 60alusvork | punane (27) | polügonomeetria punktid, seinamärgid, kõrgusreeperid, triangulatsioonipunktid, seisupunktid | POL, SM, REP, TRI, KP |  |  |
| 61 | 61koordristid | lilla (73) | koordinaadiristid | RIST |  |  |
| 62 | 62jrknumbrid | roheline (90) | punktide järjekorranumbrid |  |  |  |
| 63 | 63korgusarvud | roheline (90) | punktide kõrgusnumbrid |  |  |  |

Lisa 3

05.04.2000.a. määrus nr 949

Kooskõlastada asutustega, kes hooldavad maa-aluseid võrke:

1. Narva Elektrivõrk AS, Kerese tn.11 tel. 7166629 (hr. Kareda) GSM 56266629;

2. AS "Eesti Gaas" Oru tn. 4 tel. 35 66165 (hr. Filippova);

3. Narva Vesi AS, Kulgu tn. 4 tel.3569000, 3569016, 3569017, 3561815 (hr. Malõhhin või hr. Kanevski);

4. AS Narva Soojusvõrk  tel. 7166470 (hr. Gennadi Ossiptsov) või 56351009;

5. Eesti Telefon AS, Kevade tn 4 tel. 3561803, GSM 5154069 (hr Mudrov); kui kooskõlastatakse kaevetöid, siis on vajalik täiendav kooskõlastus saada Hariduse tn. 18 (ELTEL Networks AS) tel. 3560607 (pr Krasnova GSM 5262832) või 3560500 (Zahharkin). NB. AS Eesti Telefon kehtestas alates 17.07.2002 hinnad kooskõlastustele. Lisainfo on interneti aadressil www.et.ee/1430.html

6.  AS ''NAKRO'' (Nahavabrik)  tel. 35498-63, 35496-86, 3549-120.

7. Kreenholmi Manufaktuur Joala tn. 21 tel. 3565159, 3565161 (hr. Altuhhov);

8. Tallinna Raudteeside tel. 3567610 (hr. Oleg Bolonin)

9. Eesti Raudtee " Elektrivõrk" tel. 3567738 (hr. Sarapin)

10. Tapa teejaoskond tel. 3567630 (ehitusmeister)

11. AS HEAKORRASTUS (tänavavalgustuse tsehh) Rahu tn. 3 tel. 3576882 (GSM - 53436326 meister hr. Feliks Sõtko)

13. Agrofirma "Narva" tel. 34-67 (gaas ja kollektor  Narva põhjaosas)

14. AS "Balti ES" Linda tn. 2 tel. 3537637, 3569675, 35922-93, 3592252, 3592261, 3592356

15. AS "Bark" Kulgu tn. 7 tel. 3540980

16. Balti EJ  sidejaoskond, Elektrijaama tee 59  tel.93372, 93301 (vanemmeister hr.Buldõgerov)

17. Narva Ehitusmaterjalide Tehas sidejaoskond  Elektrijaama tee   tel. 3533313, (energeetik)

18. Narva metskond  Narva-Jõesuu, Koidula 35 tel. 3577087 kell 8.00-9.00 Reinsalu, Metsis

Ants Liimets

Linnasekretär