ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРАВОВОЙ ФОН, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПЛАНИРОВКИ

1.1 Правовой фон

1.2 Задачи общего плана, исходя из принципа экономного развития

1.3 Международные, общереспубликанские и уездные планы

ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

  - Основная структура города

2.2  Социально-экономическая среда

2.2.1 Население

2.2.2 Трудовая занятость и экономика

2.2.3 Здравоохранение и социальная сфера

2.2.4 Образование

2.2.5 Культура и спорт

2.3 Созданная среда и общее пользование землей

2.3.1 Формирование городского строительства города Нарвы и развитие городской структуры

    - Настоящее пользование землей

    - Дороги, дорожное движение и общий транспорт

    - Техническая инфраструктура

    - Обслуживание специального назначения

2.4 Обзор окружающей среды

    - Геологические условия и рельеф

    - Поверхностная гидросфера

    - Водное хозяйство

- 2.4.4  Климат

- 2.4.5 Зеленые структуры

    - Природные объекты, находящиеся под охраной

    - Хозяйствование в части бытовых и промышленных отходов

    - Загрязнение атмосферы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Общий план города Нарвы оформлен в 4-х томах,  которые можно использовать как отдельные работы, но при этом по содержанию они составляют одно целое. Из четырех томов, два (I и II т.) содержат пояснения к решению городского собрания города Нарвы “. . . о признании действительным общего плана”. I том содержит “Обзор существующей ситуации”, где рассматривается настоящая ситуация и дается анализ предполагаемых развитий. II том содержит “Намечаемые изменения общего плана”, дает обзор основных принципов общего плана, методических решений, принятой стратегии пользования землей и планируемых изменений общего плана.

Выполнение работы было начато решением городского собрания города Нарвы № 126/16 от 29.06.2000 года (приложение № 1). В настоящем томе общего плана, рассматривается в основном, нынешняя ситуация жизненной сферы города Нарвы и дается обзор предполагаемого развития города Нарвы. Приведены правовые акты, дающие юридическую основу для общего плана  самоуправлений, а также дан краткий обзор общего плана вышестоящих и соседних самоуправлений.

Отдельным томом оформлено предложение по применению общего плана (IV том общего плана), в котором детально рассматриваются этапы осуществления общего плана во времени, а также основные этапы проекта.

В интересах упрощения, в дальнейшем в тексте использованы только номера томов:

I том общего плана - решение городского собрания города Нарвы  “. . . о введении в действие общего плана”, первая часть - пояснения к “Обзору текущей ситуации”

II том общего плана - решение городского собрания города Нарвы  “. . . о введении в действие общего плана”, вторая часть - пояснения к “Предполагаемым изменениям общего плана”

III том общего плана – Пояснения к общему плану города Нарвы

IV том общего плана - предложение по применению общего плана города Нарвы.

ПРАВОВОЙ ФОН, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПЛАНЫ

- Правовой фон

В Эстонской Республике установлена обязанность, выработки общих планов на территории самоуправлений, Законом о планировании и строительстве (RT 1995, 59, 1006). Согласно закону, основными задачами общего плана являются:

планирование основных направлений территориального и хозяйственного развития;

определение условий экономного и длительного развития, и их связь с территориально-хозяйственным развитием;

уточнение границ густонаселенных и малонаселенных районов, приведенных в общем плане уезда, или их определение, если отсутствует действующий общий план уезда;

гарантия сохранности ценных пахотных земель, местностей и природных особенностей, а также определение условий пользования ими;

установление условий общего пользования и строительства на территории земли и гидросферы;

функциональное зонирование территории, определяющее основные функции территории и пользование ее частями;

определение мест для основных дорог и улиц, железных дорог, портов и аэропортов, а также определение общих принципов дорожного движения;

определение основных трасс техносетей и мест технозданий;

определение мест отдыха;

уточнение протяженности морского побережья;

принятие во внимание в общем плане условий пользования объектами и территориями, находящимися под охраной памятников старины, заповедников или иных структур охраны, согласно действующим предписаниям охраны или положений, при необходимости, внесение уточнений в предписания или положения;

при необходимости, предлагается для принятия под охрану отдельных территорий и объектов;

определение территорий под государственную охрану;

при необходимости, делается предложение для внесения изменений в действующий общий план уезда;

оценка влияния окружающей среды (RT 2000, 54, 348).

При составлении общих планов самоуправлений приняты во внимание следующие правовые акты:

- Стратегия охраны окружающей среды Эстонии (RT I 1997, 26, 390), которая рассматривает комплексное положение по охране окружающей среды.

- Закон экономного развития (RT I 1995, 31, 384; 1997, 48, 772, 1999, 29, 3, 98), который определяет основы стратегии экономного национального развития, исходя из принципов, установленных решением конференции по развитию охраны окружающей среды ООН.

- Закон о воде (принят в 1994 г., полный текст с изменениями до 24.01.96. г. RT I 1996, 13, 241, 1998, 2, 47; 61, 987, 1999, 10, 155, 54, 583; 95, 843) и правовые акты, исходящие из этого закона.

- Постановление Министерства по охране окружающей среды № 611 от 16.12.1996 г. “Определение санитарно-защитной гидрозоны и установление порядка проектирования (RTL 1997, 3, 8).

- Постановление Министерства по охране окружающей среды № 8 от 30.01.1997 г. “Определение порядка исследований, пользования и защиты почвенной воды, а также установление порядка проектирования, консервации и ликвидации буровых колодцев (RTL 1997, 25, 145).

- Закон о побережьи и защите берега (RT 1995, 31, 382, 1999, 95, 843) и правовые акты, исходящие из этого закона.

- Постановление Правительства Республики № 22 от 28.01.1997 г. “Утверждение списка внутренних водоемов с обширными территориями затоплений в период наводнений”.

- Постановление Министерства по охране окружающей среды № 10 от 14.02.1996 г. “ Утверждение списка  мест обитания и нереста лососевых рыб” (RTL 1996, 25/26, 165, 72, 422, 1999, 24, 288).

- Закон о мелиорации (RT I 1994, 34, 534) и правовые акты, исходящие из этого закона.

- Постановление Министерства сельского хозяйства № 29 от 20.09.1995 г. “Составление проектов мелиорации и выдача разрешений для строительства мелиоративных сооружений и их прием в эксплуатацию.

- Постановление Правительства Республики  № 494 от 29.12.1994 г. “Составление проектов мелиорации, утверждение технических требований по проведению мелиоративных работ, выдача разрешений на строительство мелиоративных сооружений и утверждение правового порядка начала и окончания специального водопользования при проведении мелиоративных работ” (RT I 1995, 5,46).

- Постановление Министерства по охране окружающей среды № 64 от 24.12.1996 г. “Установление требований охраны гидросферы при строительстве и эксплуатации систем мелиорации (RTL 1997, 14, 87; изменения RTL 1999, 34, 415).

- Закон о недрах земли (RT 1994, 86/87; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 65/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 95, 843) и вытекающие из него подзаконные акты.

- Постановление Правительства Республики № 316 от 18.12.1996 г. “Утверждение порядка строительства на землях государственного владения, в которых  находятся полезные ископаемые (RT 1996, 89, 1606).

- Закон о подзащитных природных объектах (1994, полный текст с изменениями RT 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843).

- Закон об охране памятников старины (RT 1994, 24, 391; 1996, 86, 1538; 1997, 93, 1559) и правовые акты, исходящие из этого закона.

- Постановление Правительства Республики № 116 от 17.06.1997 г. “Применение статьи 35 части 6 закона об охране памятников старины“ (RT I 1997, 48, 786).

- Закон о портах (RT 1997, 77, 1315; 1999, 88, 805).

- Закон о дорогах (RT 1999, 26, 377; 93, 831).

- Закон о железных дорогах (RT 1999, 29, 405).

- Закон об энергетике (RT 1997, 52, 833; полный текст с изменениями в RT 1998, 71, 1201) и правовые акты, исходящие из этого закона.

- Утверждение государственного плана долгосрочного развития отопительного и энергетичского хозяйства (RT 1998, 19, 295).

- Постановление Правительства Республики № 22 от 20.01.1999 г. “Утверждение размера защитных полос электрических и газовых сетей, а также сетей дальнего отопления” (RT 1999, 8, 123;  1999, 37, 472).

- Постановление Правительства Республики № 144 от 30.06.1998 г. “Установление порядка определения земли, необходимой для обслуживания строительных сооружений” (RT 1998, 63, 991; 1999, 51, 552).

- Закон о промышленных и бытовых отходах (1998, 57, 861; 1999, 10, 155, 23, 353, 95, 843), который рассматривает вопросы планирования мест складирования и переработки отходов”.

- Закон о защите воздуха (RT 1998, 41/42, 624; 1999, 10, 155, 95, 843), который рассматривает вопросы планирования месторасположений предприятий, транспортных узлов, а также объектов производства и обслуживания в разрезе загрязнения окружающего воздуха и определения санитарно-защитных зон.

- Постановление Министерства по охране окружающей среды  № 5 от 25.01.1999 г. “ Установление предельных норм загрязнения окружающего воздуха” (RTL 1999, 21, 226).

- Постановление Министерства по охране окружающей среды  № 33 от 17.03.1999 г. “О порядке и методах определения количества вредных веществ, загрязняющих окружающий воздух, установками сжигания” (RTL 1999, 59, 779).

- Закон об общей канализации и водоснабжении (RT 1999, 25, 363; 2000, 39, 238), который рассматривает вопросы создания и развития канализации  и водоснабжения.

- Постановление Правительства Республики № 11 от 20.10.1998 г. “Необходимые предписания для сточных вод, направляемых в природную гидросферу” (RT 1998, 10, 118; полный текст в RT 1999, 15, 237).

- Постановление Министерства по охране окружающей среды  № 65 от 16.11.1998 г. “Утверждение списка водоемов или их частей по восприимчивости к загрязнению от поступающих сточных вод” (RT 1998, 346/347, 1432).

- Постановление Министерства по охране окружающей среды  № 55 от 04.06.1999 г. “Установление требований для направления опасных отходов в общую канализацию” (RT 1999, 98, 1199).

- Постановление Правительства Республики № 174 от 11.04.1995 г. “Установление временных контрольных норм для вредных веществ в почве и почвенной воде” (RT 1995, 42, 625).

- Закон о химикатах (RT 1998, 47, 697; 1999, 45, 512), который рассматривает вопросы, связанные с транспортировкой опасных химикатов, их переработкой и анализом риска.

- Постановление Министерства внутренних дел от 26.05.99 г. “Список предприятий, имеющих высокую опасность в случае аварийных ситуаций” (RT L 1999, 94, 1161).

- Закон об оценке и аудите влияния окружающей среды. Рассматривает все вопросы, связанные с оценкой влияния окружающей среды.

- Закон о порядке деятельности местных самоуправлений (RT 1999, 82, 755).

- Закон о дорожном движении (RT 1992, 12, 193).

- Задачи общего плана города Нарва исходят из принципа экономного развития.

При составлении общего плана города Нарвы следует учитывать следующие принципы:

- Целью планирования территориально-экономического развития должно быть улучшение качества жизненной среды человека, при одновременном сохранении равновесия в природной среде.

- Закон экономного развития устанавливает, что планы развития городов и общие планы должны исходить из закона экономного развития.

- Экономное и долгосрочное развитие становится возможным, при учете факторов экономного развития, а также принятия решений на возможно низшем административном уровне, чем достигается лучший результат.

- Важным является распределительная (правительство и госпредприятия, местные самоуправления, предприятия, организации и сами люди) ответственность: (1) в отношении существующей разнообразной и витальной экономики и ее действий, (2) каждый человек имеет занятость - при этом место его работы соответствует образованию.

С точки зрения применения общего плана города Нарвы, важнейшими являются следующие обстоятельства, гарантирующие соответствие условиям экономного и долгосрочного развития:

- Взаимодействие партнеров на разных этапах планирования, проектирования, процессов жизнеустройства. Административная система реализации общего плана содержится в предложении плана применения общего плана (IV т. Общего плана).

- В общем плане установлены принципы содержательности, юридические и финансово-политические принципы, связанные с другими действующими стратегическими планами, в т.ч. с законами, планами развития, планами инвестиций,  тематическими и детальными планированиями, а также с бюджетами.

- Так как осуществление плана зависит от усилий каждого человека, то необходимым является последовательное содействие общественности при составлении и реализации стратегических планов общего плана.

- Внедрение процедур оценки влияния окружающей среды при реализации экономной и уравновешенной строительной политики.

Принципы общего плана исходят из следующих стратегических документов:

- Стратегия охраны окружающей среды Эстонии (принят 12.03.1997 г.):

- развитие сознательности в отношении к окружающей среде и бережное пользование ею;

- развитие технологии бережливого отношения к окружающей среде;

- уменьшение влияния негативной энергии на окружающую среду;

- улучшение качества окружающего воздуха, в том числе и уменьшение загазованности от транспорта;

- развитие переработки отходов, уменьшение образования отходов и стимуляция повторного их использования;

- ликвидация загрязнений, причиненных отходами;

- защита и экономное пользование грунтовыми водами;

- рациональное использование водных бассейнов, а также защита морского побережья;

- сохранение разнообразности ландшафта и форм жизнедеятельности экосистем;

- превращение технической среды в более гуманное.

2. Закон о здоровьи населения (принят 14.06.1995 г.)

Целью общего плана, исходя из закона о здоровьи населения, является защита здоровья человека и предотвращение заболеваний, что достигается с помощью систем вспомогательных ресурсов самоуправлений и государства. Главной задачей является создание безопасной среды для здоровья, которую можно осуществить посредством общего планирования.

Основные требования к окружающей среде и защите здоровья человека:

- человек не имеет права своими действиями  ухудшать окружающую среду и подвергать опасности здоровье других людей;

- питьевая вода должна быть безопасна для здоровья человека;

- здания, сооружения и транспортные средства должны быть спроектированы и построены так, чтобы целенаправленное пользование ими способствовало бы сохранению здоровья и учитывало бы потребности инвалидов;

- условия учебы и работы должны быть безопасными для здоровья человека.

- Закон об экономном развитии (22.02.1995)

- создание здоровой окружающей среды (чистый воздух, чистая вода, незасоренная почва, организованная обработка отходов и т.д.), в том числе снабжение всех районов города чистой питьевой водой;

- планирование городской экономики в направлении экономной среды, на удовлетворение интересов населения, при этом избегая нанесения ущерба интересам последующих поколений;

- при планировании предприятий и промышленности не допускать и предотвращать нанесение ущерба окружающей среде, особое внимание, уделяя причинам, так как ликвидация последствий является более дорогой;

- создание возможностей отдыха на неиспользуемых территориях берегов рек и моря.

Задачи общего плана города Нарвы исходят из принципов экономного развития:

- При новых условиях планирования, используя лучшие возможности технологии, превратить промышленность, загрязняющую окружающую среду в промышленность, оберегающую окружающую среду;

- Снижение потерь энергии и материалов, используемых в производстве, уменьшение отходов и организация сбора отходов, в том числе ликвидация загрязнений отходами производства и военных объектов;

- Уменьшение  эмиссии веществ загрязнения, в том числе планирование и развитие сетей канализации и устройств очистки. Устройства очистки следует планировать к местам сбора отходов.

- Территория и благоустройство производств должны выглядеть эстетичными;

- Возможность целесообразного использования существующих зданий и особенно общественных зданий.

В данный момент, существующий План действий по охране окружающей среды Эстонии находится в состоянии корректировки и дополнений. Предполагается, что летом 2001 года откорректированный план действий по охране окружающей среды Эстонии вступит в силу. В плане действий по охране окружающей среды определены новые государственные приоритеты, которые имеют важную роль в развитии города Нарвы.

- Международные, общегосударственные и уездные планы

Документы развития Европейского Союза

В последние годы городская политика Европейского Союза становится в один ряд с региональной политикой, приобретая более точные ориентиры и контуры, при этом появляется множество публикаций, описывающих и предлагающих разнообразные программы. Одной из важнейших является  Перспектива Пространственного Развития Европы (European Spatial Development Perspektive ESDP). В дополненной версии ЭСДП (декабрь 1998 г.) определены конкретные цели, причем значительное внимание обращено городам и городским системам. Первостепенной целью считается развитие полицентрических и уравновешенных городских систем.

Для выполнения этой цели разработаны следующие мероприятия:

- сотрудничество между городами и комплиментарность

- Выработка единой стратегии развития для городских, кластеров особенно на окраинах города

- Сотрудничество сети ряда городов на международном и Европейском уровне, а также кооперация маленьких городов на малонаселенных территориях и отстающих по развитию регионов

- Развитие местных и региональных связей, а также национальных и межнациональных связей

- Развитие сотрудничества между Центральной и Восточной Европой, а также между местными самоуправлениями и региональными регионами Средиземного моря.

- Динамические, атрактивные и конкурентоспособные города

При развитии стратегической роли Европы в отношении мегаполисов, особое внимание обращается окраинам Европы

- Увеличение атрактивности города для привлечения инвесторов, особенно к малоразвитым регионам

- Расширение экономической базы городов, зависящих в основном от одного экономического сектора

- Экономическое поощрение маленьких городов, находящихся в сельских районах

- Экономное развитие городов

- Приостановление роста городов

- Улучшение инфраструктуры, коммерческого и социального развития, особенно в городах, которые находятся в малоразвитых регионах

- Развитие широкомасштабных стратегий планирования городов, в том числе и для решения социальных проблем

- Умелое обращение с городской экосистемой, в том числе пользованием земель, парков, зеленых зон и охрана других открытых зон

- Гарантия доступности через стратегические местонахождения и политику пользования землей

- Партнерство между городами и сельскими регионами

- Выработка стратегии пользования землей в отсталых сельских регионах, благодаря сотрудничеству с близлежащими городами

- Минимальное сохранение обслуживания в маленьких и средних городах сельских регионов

- Поддержание существующего потенциала развития в сельских регионах

Особое внимание в территориальном развитии Европы уделено  стратегическому развитию сотрудничества между городами, чем обеспечивается конкурентоспособность на обширном рынке экономической Европы. Наряду с большими городами обращено внимание и к небольшим городам. Довольно сложным может оказаться замедление роста больших городов, учитывая при этом тот факт, что эти города являются ключом успеха Европы.

Агенда 2000, которая устанавливает политические и финансовые рамки Европейского Союза в 2000-2006 гг., поставила вопрос о городской политике, включив в региональную политику два понятия (это промышленно отсталые территории)  в одну фразу “городские территории в затруднительной ситуации”. В плане будущего методы Агенды (“Towards an Urban Agenda”) разделены на четыре группы:

- Обеспечение городской промышленности, трудовой занятости и экономического роста

- Способствование равенству и социальному единству

- Усиление местной власти и внедрение эффективной системы управления

- Улучшение среды города и содействие глобальному экономному развитию

В будущем политика Европейского Союза должна поддерживать города, которые не входят в состав городов двух первых назначений, в том числе маленьких и больших городов, имеющих, как и ранее дифференцированный характер. Программы Европейского Союза при осуществлении стратегий развития города должны оказывать большую поддержку, помогая этим уменьшить разницу между регионами.

Территориальное развитие региона Балтийского моря

В августе 1992 г. началось сотрудничество, касающееся территориального развития региона Балтийского моря. На уровне государственных представителей была заложена основа разработке единого документа “Видения и стратегии в регионе Балтийского моря 2010” (“Vision and Strategies around the Baltic 2010/VASAB 2010”). В 1994 году уполномоченные министры одобрили единую концепцию - “Сommon Vision of Strategic Spatial Development of the Baltic Sea Region”.

В видении описываются территориальные структуры на основе трех основных элементов:

система городов и поселков городского типа (жемчужины/pearls),  инфраструктурная сеть, соединяющая между собой города,  поселки (шнуры/strings) и участки определенного пользования землей (участки/patches). Что касается “жемчужин” или сеть городов, то предвидится следующее:

- сеть городов помогает уменьшить пространственную разницу в уровне жизни

- сеть городов обеспечивает условия для эффективного пользования потенциалом развития

- сеть городов является гуманной для окружающей среды

- сеть городов облегчает воспроизводство

Города в таких сетях:

- развивают сотрудничество, для того чтобы воспользоваться функциональными преимуществами развития, с целью получения единой выгоды

- конкурируют регионально, на международном и национальном уровне, исходя из функций города для достижения экономического развития

- обеспечивают атрактивную среду города

Прогноз до 2010 года состоит из 4 целей:

- Система конкурирующих городов получает дополнительную ценность в ходе сотрудничества на уровне регионов Балтийского моря и Европы. Городская система состоит из круга городов Европы, которые расположены вокруг Балтийского моря, и которые играют важную роль в международном сотрудничестве, при этом активно  конкурируют с другими подобными Западно-Европейскими и иными городами. Эти города будут иметь важнейшее общеевропейское место в международных учреждениях, они будут в основном центрами торговли, ярмарок, конгрессов и науки.

- Городская система уменьшает разницу в уровне жизни. Эта система охватывает сеть городов Прибалтики, которые играют важную роль в интеграции регионов Балтийского моря. Места нахождения учреждений, имеющих значение в регионе Балтийского моря, должны находиться предпочтительно в этих городах (или в городах Европы). Обеспечено существование подходящих учреждений (гостиницы, центры выставок и ярмарок), это дает городу возможность специализироваться,  конкурировать на международном уровне. Особое внимание обращается на развитие городов Балтийского круга, которые находятся на берегах Балтийского моря. Сильной стороной этих городов является наличие дешевого и экологически чистого  морского транспорта, который дает возможность связать в одно целое порт с остальным государством. Городскую сеть Балтийских городов дополняют города, имеющие национальное значение, и которые являются инструментом территориальной политики государства. Некоторые “национальные” города имеют международные функции. В зависимости от их успехов и интересов, они имеют потенциал, стать “Балтийскими” городами. Для выполнения вышеизложенной цели важными являются также города регионального значения, хорошее функционирование которых имеет важное значение при осуществлении территориальной политики. Некоторые города регионального значения, несмотря на то, что они достаточно маленькие, имеют значительные функции с точки зрения общего региона Балтийского моря. Так как городская система по государствам различна, то это требует разработки разных стратегий при определении региональных городов.

- Коммуникация между городами и сельскими территориями способствует экономному равновесию в регионе. Развитые качественные коммуникации между центрами городов и сельскими территориями дают возможность на обмен товарами и услугами с небольшими денежными расходами. При качественной коммуникации люди остаются жить в существующих сельских поселках. Пригородные земли усиливают свою экономическую базу и развивают функции отдыха и свободного времени.

- Города предлагают своим жителям и инвесторам атрактивную городскую среду. Избегают роста городов и агломератов городского типа, способствуют развитию зеленых коридоров, также способствуют сохранению открытых ландшафтов и возникновению их на городских территориях. Дается предпочтение для пользования восстановленной землей города, уплотняется городская среда и интенсифицируется пользование землей. Городское развитие связано с развитием системы общего транспорта, новые жилые территории сводятся в места, где дорожное движение доведено до минимума.

Город Нарва отнесен по классификации к городам, имеющим региональное значение.

В части развития сетей дорог упоминается приоритетность развития дороги ВИА Ханзеатика (Via Hanseatica) - (Санкт-Петербург - Тарту - Шяуляй - Калининград - Гданьск - Сжечин - Любек). Также уделяется внимание на развитие региональных железных дорог, особенное внимание отводится линии Таллинн - Санкт-Петербург.

Общегосударственное планирование Эстонии “Эстония 2010”

Первой значительной попыткой наметить основные черты территориального развития, был составленный в 1997-2000 гг. и утвержденный летом в 2000 года Постановлением Правительства Эстонской Республики, общий план “Эстония 2010”. Общий план был составлен на основании частично выработанного в середине 90-х годов, территориального видения, охватывающего пространство государств Балтийского моря, т.е. ВАСАБ (VASAB), постоянно развивающегося и корректирующего по необходимости общего плана.

С точки зрения Эстонии как одного целого, город Нарва со своей окружностью является сверхважным регионом, во-первых потому, что там проходит ось основного государственного юго-восточного транспортного коридора (как железная дорога, так и шоссе), кроме того там находится восточный пункт вышеуказанного коридора (вместе с пограничным переходом). В Нарве и в ее окрестностях находится также энергетическая база Эстонии. С точки зрения действия транспортного коридора, особо важное значение приобретает перспективное планирование пересечения границы транспортными магистралями, и разработка логистического потенциала города и его окрестностей. В территориальном планировании республики окрестность города Нарвы определена, как территория, имеющая высокий логистический потенциал. Настоящая реализация этого потенциала предполагает резервирование территорий и их разработка для таких функций как транспорт, обслуживание, комплектация, складирование, а также придается дополнительная ценность проходящему потоку товаров. Причем следует учитывать, что в будущем товар будет двигаться не только с востока на запада, но увеличится и движение с запада на восток. Это движение дает возможность и предполагает также другую обработку и обслуживание.

Целесообразным для города Нарвы является постройка морского порта вблизи города, например в Силламяэ, который составит дополнительную логистическую территорию Восточной - Вирумаа, по близости с восточной границей Эстонии.

Дополнительно к использованию настоящих энергетических  мощностей сланца (согласно договору НРГ Энерджи) в общем планировании республики “Эстония 2010” город Нарва определяется, как возможное место для сооружения т.н. станции совместного производства.

Учитывая сильный промышленный потенциал города Нарвы в т.ч. и некоторые предпосылки развития в промышленности высоких технологий, общая планировка Эстония 2010 предвидит город Нарву центром инновации и образования. Конкретный образ опорной системы технической инновации, а также пространственное расположение (в т.ч. вопрос кооперации с остальным Восточной - Вирумаа), требует точного установления рассматриваемого периода.

Важным моментом в общем планировании республики является идея о том, что природные территории составляют равновесие с промышленными территориями. В Восточной - Вирумаа рядом находятся высокоиндустриальные районы и самые массивные леса Эстонии - Алутагусе. С одной стороны это можно рассматривать как плюс (влияние приводит в равновесие), но с другой стороны, при таком планировании развития города, которое касается и окрестностей города, следует учитывать предотвращение возможного ущерба в восточно-западном направлении - “зеленому коридору”, имеющему огромную важность для Эстонии.

Уездный план Восточной-Вирумаа

Рассматриваемые темы общего плана Восточной-Вирумаа касаются вопросов развития города Нарвы достаточно косвенно. Причиной тому является нынешнее положение города Нарвы, как так называемого республиканского города. Зафиксирована транзитная трасса в Россию, местом прохождения которой предложен т.н. вариант Рийгикюла. Также указаны на соответствующих материалах карт уездного плана и в пояснениях к плану объекты, связанные с охраной окружающей среды (очистные сооружения и места свалок). В процессе составления общего плана Нарвы проверено соответствие исходных данных  информации зафиксированной в уездном плане.

Общие планирования соседних самоуправлений

Общий план волости Вайвара

Общий план волости Вайвара составлен в 1998 году. При планировании развития города Нарвы важную роль приобретают следующие обстоятельства, которые исходят из общего плана волости Вайвара:

- Дорога, соединяющая Нарву и Нарва - Йыэсуу запланирована как территория отдыха

- В юго-западной части города, на территорию граничащую с зольными полями Эстонской электростанции, запланировано возможное месторасположение целлюлозного завода вместе с санитарно-защитной зоной, территорией леса (100 гектаров)

- Зоной отдыха запланировано побережье моря, от Силламяэ до Нарва-Йыэсуу, также территорией отдыха запланирован комплекс отдыха Мустайыэ (ночлег, питание, порты для речных судов, лодок, парусников), сооружение, которое намечено вблизи рек Нарва и Мустайыэ

- Перспективные территории для сооружения жилых домов находятся вдоль шоссе Таллинн - Нарва и на прилегающих территориях Нарва-Йыэсуу

- Таможенные склады железной дороги запланированы в Сольдино

- На карте пользования землей пунктирной чертой отмечена трасса Таллинн - Нарва, объезд города Нарвы будет проходить через Рийгикюла. Около перспективной трассы запланировано создание территорий таможенных складов.

- Создание места складирования отходов запланировано в юго-восточной части волости

- На плане пользования землей указана в качестве земли для дорожного движения территория аэропорта вместе с зоной ограничения построек по высоте

- Также указывается на необходимость решения вопросов, связанных земельной принадлежностью территорий садоводческих товариществ города Нарвы в районе поселка Сольдино.

Общий план города Нарва-Йыэсуу

Общий план города Нарва-Йыэсуу составлен в промежутке времени с 1999 по 2000 гг. Принимая во внимание функции и необходимость курортного города, разработано окончательное решение общего планирования, при чем при зонировании земель исходили из необходимости образования атрактивной среды в Нарва-Йыэсуу и из возможности развития Нарва-Йыэсуу, как пригорода города Нарвы. При планировании развития города Нарвы в числе определяющих приняты следующие аспекты:

- В размере 117 гектаров дополнительно выделено земель для индивидуальных домов. Новые жилые районы находятся в районе улицы Метса, в жилом районе Йые, в районе улицы Рая.

- Коммерческий центр города запланирован в районе перекрестка улиц Я.Поска и Вабадусе.

- Порт запланирован, как небольшой порт, который предусмотрен для туристов. Это не исключает и мелкую рыбную ловлю.

- Согласно своеобразию города определено пространство города, как территории смешанных зданий, т.е. зданий для жилья и обслуживания, которое дает возможность придать зданиям учреждений отдыха и ночлега жилищную функцию.

- Предусмотрено расширение кладбища, находящегося в южной части города, в сторону города на 100 метров.

- Особое внимание обращается на поиск и выявление дополнительных ценностей курортного города Нарва-Йыэсуу, посредством сооружения конкретных атрактивных объектов (комплекс стадиона, развлекательно- культурный и коммерческий комплекс курортного зала, певческое поле, превращаемый в атрактивный и проходной район порта, постройка здания на берегу, качественное развитие района побережья, парк Хеледа и Тумеда, прокладка пешеходных дорог).

- Для решения проблемы парковки автотранспорта за счет земли дорожного движения под стоянки выделяется дополнительные территории.

Общий план Ивангорода

В ходе составления общего плана города Нарвы осуществлялось тесное сотрудничество с архитектурным отделом городского управления Ивангорода. Последняя общая планировка или генеральный план в Ивангороде была составлена в 1994 году, по словам главного архитектора города, к 2001 г. этот план совершенно устарел. Новые направления в экономике города вызвали необходимость составления для Ивангорода нового общего плана, учитывающего современные условия и обстоятельства.

Во время совместных заседаний, которые происходили в ходе составления настоящего общего плана, главное внимание уделялось возможному местонахождению транзитной трассы. Согласно прогнозам Архитектурного отдела Ивангорода новая транзитная трасса проходит параллельно железной дороге (с южной стороны). Постройка мостов при этом оказывается  наименее дорогой. В пользу выбора такого варианта служит и то обстоятельство, что в Ивангороде находится промышленная территория, интенсивность использования которой незначительна. Создание таможенной зоны оживило бы экономику района.

Существующая таможенная зона ограничивает величественный вид города-крепости Ивангорода и мешает доступу туристов к объекту. Как город Нарва, так и Ивангород заинтересованы направить проходящие через город тяжелые грузы по транзитной трассе параллельно  железной дороге. Легковые автомашины и автобусы (т.е. туристы) должны были бы и в дальнейшем пользоваться существующим мостом.

ОБЗОР НАСТОЯЩЕЙ СИТУАЦИИ

- Основная структура города

Административная территория города Нарвы состоит из так называемой основной территории, которая находится между рекой Нарва и водохранилищем и из отдельных участков - 1) район Кудрукюла, находящий в 8 километрах северо-восточнее от основной территории по дороге, ведущей в сторону Нарва-Йыэсуу -  2) в 5 километрах юго-западнее - Ольгино.

Районы города, отстоящие отдельно от Нарвы, представляют из себя масштабные территории садоводческих товариществ, где размещается около 10 000 дач.

Схема 2.1.1 Административная территория города Нарвы

Большая часть основной территории, расположенной вдоль реки Нарва, используется в качестве промышленной земли, которые расположены отдельными участками в южном районе города. Традиционный центр города находится компактно на территории побережья реки. Исходя из своеобразия деления и обстоятельств, что большинство рабочих мест находится в южном районе города, город характеризуется ежедневным и интенсивным перемещением горожан в северо-южном направлении и обратно. Главной осью движения являются проспекты Кангеласте и Кренгольма, которые соединены с жилыми районы и промышленной зоной. Другой осью, северо-восточной, является Таллиннское шоссе, которое одновременно является и транзитной дрогой, проходящей через город. В западно-восточном направлении через город проходит железная дорога.

В пространстве города отчетливо выделяются  вертикально-низкие  и высотные территории, причем высота зданий уменьшается от западной границы в сторону реки. Своеобразной осью является Таллиннское шоссе (высокие сооружения в районе улицы Раху, низкие сооружения в восточном районе старого города).

Основными природными объектами, которые формируют вид города, являются река Нарва, водохранилище, другие небольшие водоемы и находящийся севернее Таллиннского шоссе глинтовый уступ. Также обращают на себя внимание и зольные плато Балтийской теплоэлектростанции, имеющие антропогенное происхождение.

Самые большие зеленые зоны города размещаются на окраинах - на юго-востоке и северо-востоке. Для отдыха людей главными являются зеленые зоны на берегу реки (от железнодорожного моста до речного порта), зона бастионов старого города, парк Герасимова и другие, менее облагороженные территории в городе, т.е. территории застроек с озеленением.

В советское время Нарва была разбита на 25 микрорайонов. Деление сохранилось, как неофициальное, и в настоящее время.

Схема 2.1.2 Микрорайоны города Нарвы

Дополнительно к тому, жители города Нарвы, используют для разных территорий названия, подразумевая под ними территории обширнее самих микрорайонов, которые по своей сути являются частями города.

Схема 2.1.3 Названия частей города, используемые жителями города Нарвы.

В большей степени эти территории охватывают определенные исторические части города Нарвы. Несмотря на это, при делении города на части, имеют место разные мнения и недопонимания.

Схема 2.1.4 Исторические части города Нарвы

Исходя из вышеописанных делений города, в ходе составления общего плана, были выделены территории на общем плане, требующие аналитического подхода. Названные территории представляют собой наиболее гомогенные функциональные зоны и предоставляют возможность детального анализа целостной картины территориального развития. Кроме того, это облегчает описание планируемых изменений и действий, предусматриваемых общим планом по территориям, требующим анализа в их использовании.

Схема 2.1.5 Территории общего плана, требующие анализа.

2.2 Социально-экономическая среда

2.2.1 Население

По данным Эстонского департамента статистики, в городе Нарве по состоянию на 1 января 2000 года проживало 73 295 жителей, из них 32 765 (44,7%) мужчин и 40 530 (55,3%)  - женщины. По данным статистической переписи, проведенной той же весной, население города Нарвы в пределах 70 000.

Начиная с 1992 года, количество жителей постоянно уменьшается (см. по графику ниже)

Динамика народонаселения города Нарвы в 1990-2000 гг.

Демографический обзор

Естественный прирост (соотношение род./умер.) в городе, как и по Эстонии в общем, в последние годы сохранял стабильно отрицательный уровень, в 1999 году в городе Нарве было зарегистрировано 588 родившихся живыми, умерших - 991. По естественному приросту ситуация в Восточной Вирумаа является намного хуже среднестатистической по Эстонии.

Негативным является и сальдо переселения народонаселения - в 1999 году было 491 убывший из города, в город же прибыло 359 жителей (сальдо -132). При убытии и прибытии более значимый удельный вес имеет внутригосударственное переселение.

По возрастной структуре народонаселения демографическую ситуацию можно считать относительно благоприятной.

Пирамида народонаселения города Нарвы (01.01.2000, ЭДС)

Из приведенной пирамиды народонаселения вытекает следующее:

- Примечательно высокий удельный вес в народонаселении имеют люди трудового возраста (в Нарве 70,3% - среднестатистические данные по Эстонии среди городских жителей - 68,5%; по Таллинну - 69%).

- Несколько ниже среднестатистических данных по Эстонии для городского населения оказываются данные по причине большого удельного веса молодежи и людей преклонного возраста (молодежи в Нарве -16,5% , среднестатистические данные по Эстонии для городского населения - 16,9%; людей преклонного возраста в Нарве - 13,3%, среднестатистические данные по Эстонии среди городского населения - 14,6%).

Соответственно прогнозам народонаселения ожидается изменение ситуации (ТУ 1996).

Прогноз народонаселения (1996 ТУ)

На графике приведены т.н. “критические” возрастные группы, динамика которых в будущем - следующая:

- Снижается удельный вес людей детского возраста, однако после спада (2001 г.) ожидается некоторый рост.

- Снижается количество детей школьного возраста.

- Удельный вес людей трудового возраста не меняется, происходит омоложение населения трудового возраста.

- Значительно растет удельный вес людей преклонного возраста.

Состав по национальности

Большинство жителей города Нарвы по национальности – русские, но представлены и другие национальности:

| Эстонцы | 2844 |
| --- | --- |
| Русские | 63879 |
| Украинцы | 2205 |
| Белорусы | 1761 |
| Финны | 492 |
| Евреи | 110 |
| Латыши | 149 |
| Немцы | 114 |
| Татары | 430 |
| Поляки | 137 |
| Литовцы | 140 |
| Другие национальности | 1034 |
|  | 73295 |

Состав народонаселения города Нарвы (01.01.2000 г. ЭДС).

2.2.2 Трудовая занятость и экономика

Несмотря на высокий удельный вес жителей трудового возраста, число людей, имеющих работу - низкое (по данным Нарвскому регистру предприятий, в городе Нарве трудовой деятельностью охвачено 21 554 человека, людей трудового возраста по состоянию на 01.01.2000 г. - 51 504 человека, официальные данные о месте работы 29 950 человек отсутствуют), что указывает на большую скрытую безработицу. Нарвский т.н. “средний безработный”

- это женщина около 30 лет со среднетехническим образованием.

По состоянию на 1 января 2000 г. в Нарве было регистрировано 2192 предприятия. Основой приводимого ниже графика являются данные на весну 2000 г. По Нарвскому регистру предприятий, в график не включены предприятия с числом работающих меньше 30.

Распределение рабочих по экономическому сектору  (Нарвский регистр предприятий 2000 г.)

Из графика следует, что на средних и больших предприятиях превалирует, в части рабочих - вторичный сектор. Однако необходимо учитывать и то обстоятельство, что не все предприятия обслуживания, действующие в городе, зарегистрированы в Нарве (например: цепь магазинов “Астри”).

Нарву можно охарактеризовать как город, исторически базирующийся на нескольких больших предприятиях. Эта характеристика относится и к сегодняшнему дню, хотя некоторое разнообразие и произошло во второй половине 90-х годов.

Самыми большими работодателями в городе являются:

- Балтийская электростанция

- Эстонская электростанция

- А/о Кренгольмские владения (объединяет самостоятельные текстильные предприятия)

В месторасположении рабочих мест сформировалась четкая пространственная закономерность - предприятия, связанные с вторичным сектором, находятся, как правило (кроме Балтийской электростанции), в районе центра города. Территориальное распределение рабочих мест и вытекающие из этого результаты отражены в общем плане, в части формирования стратегий пользования землей (см. II том общего плана, гл. 1.5).

На территории города находится вторая по величине теплоэлектростанция Эстонии - Балтийская электростанция. Работающая на сланцевом топливе Балтийская электростанция составляет 42,5%  общей мощности эстонской энергетической системы. Территория электростанции с зольными полями охватывает площадь величиной 18,7 кв/км (площадь зольных полей 10,4 кв/км). Строительство электростанции осуществлялось в 1959-1965 гг., в настоящий момент используется около 50% ее проектной мощности. Снижение производства вызвало и уменьшение количества рабочих. Большой проблемой оказывается высокая амортизация производственных мощностей.

Кренгольмская мануфактура основана в 1857 году в городе Нарве бароном Людвигом фон Кнопом. Предприятие было приватизировано в 1994 году. Начиная с 1999 года, единственным владельцем предприятия является шведская фирма Boras Wäfver AB. На предприятии производят нить, необработанные и обработанные ткани, постельное белье, шторы для окон, детские подгузники, рабочую одежду, платки и мебельную ткань. Производственные сооружения располагаются на острове Кренгольма (общая площадь острова около 0,1 кв/км) и на территориях вдоль улицы Йоала.

Перспективы будущего

В перспективе Эстония, присоединившаяся к Европейскому Союзу, будет как контактная зона с широким спектром услуг для международного бизнеса между Европейским Союзом и Россией (экономическая зона СНГ). Крайне необходимо выработать такого рода услуги и в городе Нарве (имеется в виду не только т.н. “чистые”  услуги, но и комбинирование элементов обслуживания и производства), особенно принимая во внимание, близость Нарвы (менее 160 км) к самому большому городу на Балтийском море - Петербургу. Ускоряющим фактором такого рода развития станет направленная на приграничное сотрудничество по программе укрепления измерений Северных стран (EL Põhjamõõtme tugevdamise programm) Европейского союза.

Включение в широкомасштабное международное сотрудничество предполагает от Нарвы (кроме контактов с востоком и Таллинном, как столицей республики), и международные контакты с Севером и Западом, по крайней мере, с Финляндией и Швецией. Благоприятным фактором развития таких существенных контактов в сфере бизнеса и туризма был бы аэропорт в Нарве или где-нибудь в районе Восточной Вирумаа.

В развитии туризма следовало бы ориентироваться на западных туристов с одновременной возможностью посещения Нарвы и Ивангорода, а также на использование совместного потенциала Нарвы и Нарва-Йыэсуу.

Одной из возможностей для поднятия туристического потенциала города и расширения туристических идей было бы введение  в эксплуатацию водного пути Чудское озеро - река Эмайыги (связывается с речным портом реки Нарва, а также с созданием системы шлюзов для обхода водопада судами). Благоприятным условием для туристического потенциала было бы и введение магистрали Виа-Ханзеатика (магистраль связывает Петербург с Гамбургом).

Принимая во внимание возрастающую роль динамики потоков трудового населения Эстонии к местам работы и обратно, следовало бы  при планировании Нарвского территориального развития учитывать возможное движение рабочей силы во всей Восточной Вирумаа.

В части промышленности, для достижения качественного развития, имеется возможность опоры на целостный, относительно высокий имидж Восточной Вирумаа, базирующийся на внешних инвестициях. Здесь уже имеется довольно высокий удельный вес внешних инвестиций, что и является предпосылкой для дальнейшего развития. Эти бизнес предпосылки должны быть дополнены созданием высокой жизненной среды, включающей атрактивные элементы.

Одним из элементов стратегического видения города Нарвы является продолжение процесса разнообразия в экономической сфере. Это касается как промышленности (по человеческим ресурсам Нарва относится к промышленным городом), так и развития пока еще отсталой сферы обслуживания. Поскольку существенным оказывается тот факт, что доходы населения (на общем фоне Эстонии) относительно низки, то и сфера обслуживания может развиваться дальше только тогда, когда Нарва в состоянии предложить услуги международному контингенту (включая не только туристов).

2.2.3 Здравоохранение и социальная среда

В городе Нарве имеется муниципальная больница, поликлиника, стоматологическая поликлиника, несколько центров семейного врача. Социальную защиту предлагают центр реабилитации, детский приют, кризисный дом, пункт первой медико-социальной реабилитации, ночлег, дневной центр для детей-инвалидов.

Отсутствует дневной центр для престарелых, проблемой является и сосредоточенность социальных предприятий в центре города.

|  | Частные лечебные учреждения | Семейные врачи | Стоматологи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нарвская больница | 6.АО Лекар Холдинг | 15. Е.Куликова | 24. Г.Золотухина |
| 2. Поликлиника нарвской больницы | 7. ОЗ Прана | 16. Н.Сытсинская | 25. А.Золотухин |
| 3. Женская консультация | 8. ОЗ Люмам Центр здоровья | 17. С. Фетисов | 26. Е. Власова |
| 4. Анонимный кабинет СПИД-а | 9. ПО Алмеда | 18. Н.Попова | 27. ПО Денс Сапиенс |
| 5. Стоматолог. поликлиника | 10. ПО Нарвский центр семейного врача | 19. Н. Григорьева | 28. А Спиридонова |
|  | 11. ПО Йоала | 20. А.Киссель |  |
|  | 12. АО Реналис | 21. Е.Дысловая |  |
|  | 13. ПО Орстом | 22. Г.Берс |  |
|  | 14. ПО Лукки | 23. Л.Серегина |  |
| Аптеки | Учреждения социальной помощи | Служба охраны здоровья |
| 29. Кесклиннаская аптека | 38. Ночлег для бездомных | 44. Нарвский отдел охраны здоровья Восточной Вирумаа |
| 30.Кадастику | 39. Пункт первой реабилитации | 45. Красный крест |
| 31. Аптека Кренгольма | 40. Нарвский центр реабилитации | 46. ПО Центр охраны здоровья ФОП Сервис |
| 32. ПО Алалиус | 41. Дневной центр для детей с физическими и умственными недостатками | 47. Нарвская больничная касса |
| 33. Йоальская аптека | 42. Общество анонимных наркоманов и алкоголиков | 48. ВМРК Фонте ПО |
| 34. Аптека Лахкусе | 43. Детский приют |  |
| 35. ПО Кастани |  |  |
| 36. ПО Энергия |  |  |
| 37. Аптека Астри-Темпо |  |  |

2.2.4 Образование

В городе Нарве имеется 5 гимназий, 6 средних школ, 2 основные школы (всего в 1999/2000 уч. г. 10633 учащихся). Кроме того, в городе - четыре профтехучилища:

| Нарвское училище энергетиков (энергетика, электроника и автоматика) | 511 учащихся |
| --- | --- |
| Нарвское торговое училище (торговля, бухгалтерия, коммерческая деятельность, общественное питание, туристическое обслуживание) | 507 |
| Нарвское училище легкой промышленности (текстильная промышленность, специалист по уборке помещений, инфотехнология, домоводство) | 477 |
| Нарвское профтехучилище (обработка дерева, строительство) | 525 |
| С 1999 года действует Нарвский колледж Тартуского университета (классный учитель для школ с русским языком обучения, учитель русского языка и литературы, учитель английского языка) | 260 |
| Всего в высших школах и профтехучилищах | 2280 |

Обучением взрослых занимаются в городе Нарве вечерняя средняя школа и планируемый, создаваемый на базе четырех профтехучилищ центр обучения профессии. Изучаемые здесь сферы исходят из необходимостей региона и рынка труда - энергетика, легкая промышленность, обслуживание, туризм. В центре обучения государственному языку занимаются дополнительно изучением государственного языка и усовершенствованием работы педагогических кадров.

| Общеобразовательные школы |  |
| --- | --- |
| 1. | Нарвская Эстонская гимназия | 7. | Нарвская Петровская школа |
| 2. | Нарвская Кесклиннаская гимназия | 8. | Нарвская Паюская школа |
| 3. | Нарвская школа старого города | 9. | Нарвская Пяхклимяэская гимназия |
| 4. | Нарвская Кренгольмская школа | 10. | Нарвская Йоальская школа |
| 5. | Нарвская 6-ая средняя школа | 11. | Нарвская гуманитарная гимназия |
| 6. | Нарвская школа Юхкентали | 12. | Нарвская вечерняя школа |
|  |  | 13. | Нарвская вспомогательная школа |
|  | Профтехучилища |  | Высшие школы |
| 14. | Нарвское училище энергетиков | 18. | ЕАВС – Эстонско-Американский коммерческий колледж |
| 15. | Нарвское торговое училище | 19. | ЕМОNО - R |
| 16. | Нарвское училище легкой промышленности | 20. | LEX университет |
| 17. | Нарвское профтехучилище | 21. | Нарвский филиал Силламяэского института экономики и управления |
|  |  | 22. | Нарвский филиал Таллиннского института политологии и экономического обучения |
|  |  | 23. | Нарвский колледж Тартуского университета |
|  | Детские сады |  |  |
| 24. | Карикакар | 32. | Марьяке | 40. | Пынгеряс |
| 25. | Касеке | 33. | Муйнасютт | 41. | Сипсик |
| 26. | Куусеке | 34. | Ояке | 42. | Сядемеке |
| 27. | Какуке | 35. | Пингвийн | 43. | Тареке |
| 28. | Кирсике | 36. | Потсатая | 44. | Тибуд |
| 29. | Кулдкалаке | 37. | Пунамютсике | 45. | Тулуке |
| 30. | Кяоке | 38. | Пяйкесеке | 46. | Чиполлино |
| 31. | Маасикас | 39. | Пяэсуке | 47. | Викеркаар |
|  |  |  |  | 48. | Вяйкевенд |

2.2.5. Культура и спорт

В городе Нарве имеются два дома культуры (всего, в кружках по интересам участвуют 2983 человека), две библиотеки; действует симфонический оркестр (53 музыканта), театр “Ильмарине” (основан в 1989 году, 13 актеров), музей и художественная галерея.

В городе имеются также несколько молодежных организаций - клуб скаутов “Чайка”, молодежный клуб ”Синтоон”, молодежная организация “Новое поколение”, молодежный парламент.

Дополнительно к этому можно получить специальное музыкальное образование в одной из двух музыкальных школ и в хоровой школе “Чайка”, в художественной школе работают художественные кружки.

Активно работают 15 национальных культурных обществ (татарское, славянское, белорусские “Спадчина” и ”Сябры”, общины - немецкая, польская, латышская, финно-ингерланская, цыганская, шведская, эстонская, корейская, и еврейская, украинская община соотечественников, общество “Нарвская земля” территорий возле реки Нарва).

В Нарве достаточно разнообразные возможности для занятий спортом; однако, качество спортивных сооружений требует значительных улучшений. В городе два спортивных комплекса, бассейн, базы для гребли,  вело- и мотоспорта, тир, зал для игры в настольный теннис, стадион с ледовой ареной и футбольным полем.

| Спортивные сооружения | Учреждения культуры |
| --- | --- |
| 1. | База для гребли | 13. | Спортивный комплекс для игры в настольный теннис |
| 2. | Вело база | 14. | Дворец культуры ”Энергетик” |
| 3. | Спортивный павильон стадиона “Кренгольма” | 15. | Дом культуры “Ругодив” |
| 4. | Хоккейная площадка стадиона “Кренгольма” | 16. | Нарвский музей |
| 5. | Спортивный комплекс | 17. | Художественная галерея |
| 6. | Административный и бытовой корпус стадиона “Кренгольма” (зал для тренировок и занятий боксом) | 18. | Центральная библиотека |
| 7. | Тир стадиона “Кренгольма” | 19. | Кренгольмская библиотека |
| 8. | Манеж стадиона “Кренгольма” | 20. | Нарвская музыкальная школа |
| 9. | Спортивный комплекс | 21. | Кренгольмская музыкальная школа |
| 10. | Бассейн | 22. | Хоровая школа “Чайка” |
| 11. | Футбольное поле и трибуна стадиона “Кренгольма” | 23. | Художественная школа |
| 12. | Тир |  |  |

2.3 Созданная среда и общее пользование землей

2.3.1 Формирование городского строительства и развитие структуры города Нарвы

Первые письменные сведения о поселении на месте Нарвы относятся к 1240 году, но в ходе архитектурных исследований найдены в Йоаору и Сийвертси места поселений, относящиеся к среднему и раннему каменным векам (VI-III тысячелетие до рождения Христа). Старое место селения в Йоаору существовало и в бронзовом веке и раннем железном веке (II-I тысячелетие до рождения Христа).

Средневековая Нарва находилась у реки, на месте пересечения последней с торговой дорогой Таллинн - Новгород, в районе настоящей улицы Раквере. К 1270-ым годам относится образование городища Нарва, которое находилось южнее селения Нарвы. Между ХIII и ХIV веками у городища Нарва образовалось торговое поселение, которое получило от Датского короля права города в 1345 году.

Под юрисдикцией Ливонского ордена (1346-1558 гг.) закончилось в Нарве образование центра средневеково города, который находился севернее Нарвского городища. Средневековый “старый город” имел регулярную планировку, основой которой было пересечение главных улиц (Суру и Виру). В конце ХIV века старый город был окружен крепостной стеной по линии настоящих улиц Вестервалли, Краави, Пимеайа и Койдула. В ХIV-ХVI веках сформировался архитектурный ансамбль  нарвского городища, как яркий пример оборонной архитектуры Ливонского ордена (городище с регулярной планировкой типа строения конвента с двумя передними дворами).

Первое расширение за пределы крепостной стены происходило во время Ливонской войны (1559-1581гг.). В связи с ростом населения, в период торгового процветания, севернее старого города образовалось предместье с деревянными строениями, которое, как полагалось, было окружено деревянной стеной (была разрушена во время нападения на Нарву шведских войск в 1581 году).

В середине ХVII века началось новое экономическое процветание Нарвы, как торгового центра Восточной Прибалтики. На территории старого города образовался целостный городской ансамбль в стиле барокко, который являлся важнейшим памятником архитектуры города Нарвы до Второй мировой войны. Сохранилась планировка улиц средневековья, но строения получили другую пространственную ориентацию (с фасадом на улицу), формировалась поквартальная застройка вместе с внутренними дворами, образовался административно-торговый центр города (ансамбль на Ратушной площади), были созданы главные высотные доминанты (ратуша, биржа, церкви города). В это же время закончилось возведение военно-инженерных сооружений Нарвской крепости. В середине ХVII века дополнительно к средневековым укреплениям были построены бастионы голландского и итальянского типа. К концу ХVII века город был окружен зоной из девяти бастионов по проекту Э.Дальберга. В это же время расширялось территория города: в зоне бастионов, севернее старого города была запланирована регулярная сеть т.н. “нового города” по проекту Э. Дальберга.

В первой половине ХVIII-ХIХ веков сложившаяся архитектурная планировка центра города сохранялась почти без изменений. В этот период происходило формирование  предместий Нарвы - Нарва (на севере) и Петровское (на западе). До 60-х годов ХХ века Нарва имела статус города-крепости, по этой причине в центре города

сохранялись старые укрепления и ограничивались новостройки. После ликвидации Нарвской крепости и перехода укреплений под городское владение, происходила частичная реконструкция исторического центра, в ходе которой была снесена средневековая окружная стена и вдоль нее заложены новые улицы (Вестервалли, Краави), вдоль бастионов, выходящих к реке, была сооружена аллея и на бастионе Виктория - разбит парк (Пимеаэд).

Во второй половине ХIХ века Нарва превратилась в большой промышленный центр, и образовались новые районы - Кренгольм и Йоаорг, которые в первой половине ХХ века вошли в состав территории города. Район Кренгольмской мануфактуры вместе с жилыми домами, общественными зданиями и промышленным комплексом был спланирован как единый ансамбль городского строительства, в стиле которого обнаруживался характер романтического историцизма. Архитектурный вид района Йоаору определялся регулярной планировкой с ясно выраженными доминантами - лютеранской церковью Александра и православной церковью Воскресения.

В конце 1930-х годов Нарва была разделена на следующие планировочно-структурные части: центр, предместье Нарвы, Петровское предместье, Кренгольм, Йоаорг, Кадастику и Паэмурру. Архитектурный вид города был определен своеобразной комбинацией исторических каменных ансамблей (Нарвская крепость, старый город и Кренгольм) и деревянных предместий города.

Во время Второй мировой войны Нарве были причинены огромные разрушения. Больше всего пострадали архитектурный ансамбль старого города и Нарвская крепость. Уничтожены были деревянные сооружения предместий города. Меньше пострадал Кренгольм.

Первый послевоенный общий план города (архитектор А.Соанс) в основном сохранял исторически сформировавшуюся сеть магистралей и главных улиц, но большая часть архитектурных памятников в историческом центре осталась не восстановленной. Была создана новая застройка по старой структуре планировки. Определенную историческую ценность имеет застроенная в конце 1950-х годов главная планировочная ось на улицах Пушкина и Йоала, где застройка происходила по индивидуальным проектам. Быстрый рост города в 1960-х годах принес с собой массовое строительство, основанное на типовых проектах, в результате чего был существенно искажен исторический вид города Нарвы. Особенно большой ущерб был нанесен историческим ансамблям города Нарвы в конце 1950-х и 1960-х годах реконструкцией исторического центра в зоне бастионов. Во время этой реконструкции оказались снесенными руины старого города и нарушена историческая планировка.

Большая часть объектов - памятников старины сосредоточена в районе Кренгольма и старом городе. Список объектов - памятников старины приведен в приложении 2.1. Объекты - памятники старины нанесены на тематическую карту № 8 “Ограничения пользования землей”.

2.3.2 Существующее пользование землей

В настоящей подглаве дается обзор об общем действующем положении по пользованию землей, по ее кадастровой классификации и назначениям. К каждому назначению земли приложена схематическая карта, общее положение пользования землей отражает карта общего плана № 1 “Опорный план “.

      - Жилищные земли (Ж)

Общая площадь существующих жилищных земель в городе Нарве 1013 гектаров, из которых земли под индивидуальное строительство составляют 769 гектаров (вместе с районом Кудрукюла) и земли под многоэтажными домами - 244 гектара. В состав жилищных земель входят и дворовые территории.

В территориальном расположении жилищных земель ясно выделяются определенные закономерности. Территории с жилыми многоэтажными панельными домами, в основном советского периода происхождения, находятся компактными микрорайонами возле больших дорог и аллей - Таллиннского шоссе, Кренгольма, Выйду, проспекта Кангеласте и между территориями улиц Раху и Кереса, образуя, таким образом, в городском пространстве четко выделяющиеся территории с высокой плотностью населения.

Часть многоэтажных домов находится в плохом состоянии  с высокой степенью амортизации. Среди них выделяются территории Сюдалинна и предместье Петра, где большое количество зданий построено в 1960-х годах.

Большую часть многоэтажных жилых домов обслуживает муниципальное предприятие а/о Нарвское жилищное владение - всего 389 жилых домов. Общее количество квартир в обслуживаемых домах - 24357, в среднем площадь одной квартиры  45,0 кв/м; среднее число комнат - 2 и среднее число жильцов - 2. Квартирными товариществами управляется 49 домов, жилищными товариществами - 19 жилых домов.

Несмотря на относительную однородность и высокую плотность заселенности территорий под многоэтажными домами, можно выделить несколько отличающихся друг от друга районов. В районе Пяхклимяэ, созданного в конце советского периода, находятся преимущественно девятиэтажные дома, дворовые территории между жилыми домами часто не озеленены и запущены. Отрицательное влияние на городское пространство оказывают недостроенные многоэтажные дома в районе улиц Даумана, Пушкина, Кангеласте и Раху. В районе Петра преобладающим типом застройки является пятиэтажный панельный дом. Здесь и в районе Кадастику строения более ранние и общий вид из-за озеленения более благоприятный. Своеобразную архитектурную среду образует квартал на территории между улицами Графова, Ваксали, 1 мая и Раудсилла, со своими невысокими “сталинскими” домами. Такая же застройка имеется еще и в районе Кренгольма на территории улицы Уускюла, между улицами Герасимова, Кренгольма и Хайгла.

Территории под индивидуальными домами, как правило, находятся далеко от главных магистралей, возле улиц Йыэсуу и Раквере. Исключение составляет территория у Таллиннского шоссе в районе Пяхклимяэ, где часть домов запущена или находится в очень плохом состоянии. Больший удельный вес территорий под индивидуальными домами имеется в районах города южнее железной дороги - Паэмурру и Кренгольма. Самым престижным районом под индивидуальное строительство можно считать территорию между Йыэсуу и рекой Нарва. Своеобразную территорию представляет собой Кудрукюла, где всего 4500 земельных участков на 563 гектарах. В этой части города совершенно отсутствуют земля обслуживания и коммерческая земля.

Под территории индивидуальных домов относятся и земли гаражных товариществ, которых в Нарве всего около 10 гектаров (площадь под застройкой). Месторасположение гаражных товариществ часто является своеобразным и труднообъяснимым - огромные гаражные территории находятся достаточно далеко от жилых районов (на западном краю города в конце улицы Кереса и возле улицы Раху, на рубеже частей города Сийвертси и Пяхклимяэ, на юге города у подводящих канала Балтийской теплоэлектростанции). Гаражные товарищества нередко находятся в крайне ценных местах, в смысле городского пространства - на территории между рекой Нарва и улицей Калда, в некоторых местах в старом городе.

Город Нарву полу дугой окружает зона садоводческих товариществ. Всего входит в садоводческие товарищества около 3000 земельных участков. Самый удаленный от города Нарвы район садоводческих товариществ - Ольгина, где около 700 участков. Садоводческие товарищества, как правило, на одно лицо, характерной чертой является их гомогенность, отсутствие коммерческих предприятий и предприятий обслуживания.

      - Коммерческие земли (К)

# В данный момент в Нарве коммерческих земель с главным назначением всего 54 гектара. Так как на опорном плане, отражающем настоящий момент пользования землей, отмечены только главные назначения земельных единиц, то нет возможности оценить удельный вес коммерческих земель с второстепенным назначением (например: маленькие магазины в подвальных помещениях многоэтажных домов). По общему положению нарвской городской экономики не предвидится существенное увеличение общей площади коммерческих земель, если даже учитывать дополнительные функции. Очень маленькое количество коммерческих земель (сравн., в городе Пярну с 50000 жителями в данный момент коммерческих земель 139 гектаров) наглядно доказывает слабое развитие сферы обслуживания, которое отражается и в скромном охвате труда третичной сферы.

Коммерческие земли в городе главным образом сосредоточены вдоль двух улиц - проходящей через город транзитной дороги Таллиннское шоссе и улицы Пушкина. Административный центр города сформировался на Петровской площади и в части города Йоаорг. На начальном уровне коммерческие центры имеются и в частях города. В районе Кренгольма находятся городской рынок и магазины у проспекта Кренгольма, в районе Кадастику магазины у улицы Мыйза, магазины на улице Пяхклимяэ в районе Пяхклимяэ, но, прежде всего - цепь коммерческих земель у Таллиннского шоссе. Почти полностью отсутствуют коммерческие земли в старом городе. Большинство заведений общественного питания сосредоточено  все же в центре города. Крайне слабо развито туристическое обслуживание, отсутствует гостиница, не нашлось применения для прибрежных территорий.

2.3.3.3 Производственные земли

В настоящий момент в городе Нарве 640 гектаров производственных земель. Производственные земли располагаются, прежде всего, в частях города южнее железной дороги, охватывая огромные территории в районе улиц Йоала и Элекростанции и на рубеже западной части города и улицы Электростанции. Производственные земли находятся небольшими территориями и севернее железной дороги, прежде всего, в районе Кадастику и предместье Петра.

В районе Сийвертси производственной землей остается территория под сооружениями очистки сточных вод.

Пользование землей является экстенсивным на южных производственных землях, где находятся свободные производственные здания и широкомасштабные неиспользуемые или малоиспользуемые территории.

Более пятой части всей территории (21,9%) города образует территория Балтийской теплоэлектростанции вместе с зольными полями и бассейнами осадков (площадь зольных полей 10,4 кв/км).

Негативное влияние на городское пространство оказывают закрытые производственные территории, особенно располагающиеся в атрактивных местах, как например, остров Кренгольма. Необходимым является, по крайней мере, частичное открытие закрытых территорий.

В месторасположении производственных земель в непосредственной близости от других зон (в том числе, особенно жилищных территорий и территорий отдыха), необходимо создание зон озеленения и других препятствий для отделения производственных земель от культурных зон.

2.3.3.4  Социальные земли

## Земли общественных зданий

# В настоящий момент в Нарве имеется земель под общественными зданиями 92 гектара. Территории, прежде всего земли под учреждениями образования и дошкольных заведений, располагаются равномерно по всему городу. Земли под заведениями государственного управления сосредоточены в центре города и Йоаорг. В районе центра города в большей мере находятся и заведения социальной сферы, что создает в некоторой степени проблемы для жителей более удаленных от них жилых районов (Пяхклимяэ).

# Общие земли

Общих земель в Нарве всего 162 гектара, из них большую часть составляет земля парков и зон озеленения. Вдоль главных дорог движения располагается покрывающая город сеть аллей, которые соединены с парками и зелеными зонами и создают впечатление, как о зеленом городе. Удельный вес зеленых зон несколько меньше  в районе улицы Даумана в Пяхклимяэ, особенно большим удельным весом зеленых зон и парков выделяются центр города, районы Йоаорг, Кренгольма и Сийвертси.

Прибрежная тропа имеет на сегодняшний день проход до территории Кренгольмских владений.

Кладбища находятся на севере города, в районе Сийвертси и их возможности исчерпаны. Ровной сетью покрывают город спортивные площадки и стадионы, принадлежащие, в основном школам. Спортивные площадки отсутствуют на территории возле улиц Раквере, Кангеласте и у реки.

2.3.2.5 Земля водоемов

# Кроме реки Нарва и водохранилища, в городе Нарве имеется несколько внутренних водоемов - пруды.  Всего земель под водоемами 1887 гектаров, что составляет 22% от общей площади города.

2.3.2.6 Транспортная земля

В настоящий момент в Нарве транспортных земель 256 гектаров. Проблемой является нехватка парковочных мест, особенно в центре города.

2.3.2.7 Земля  для хранения отходов

Всего земель для хранения отходов в городе 1352 гектара, из которой большую часть составляют зольные поля. Кроме зольных полей имеются санитарно-охранные зоны предприятий и старая свалка города в районе Пяхклимяэ на границе города. Непосредственно за пределами города, на северо-востоке от зольных полей, находится действующая нарвская свалка.

2.3.2.8 Земля государственной защиты

Землями государственной защиты являются в городе, в основном, таможенные зоны, всего площадь земель государственной защиты - 3 гектара.

2.3.2.9 Земля под охраной

Соответственно базе данных подзащитных территорий Министерства окружающей среды Эстонии (по состоянию декабрь 2000 года), в городе Нарве располагается одна территория под охраной - зона охраны ландшафта каньона реки Нарва.

Зона охраны ландшафта каньона реки Нарва была образована на базе уступа Нарвского водопада в 1953 году. Главной целью зоны охраны является защита уступов водопада и  врезанного в плитняк со времен подордовика своеобразного каньона реки Нарва. В настоящее время положение об охране установлено постановлением  Правительства Республики от 13 мая 1999 года  Утверждение охранных предписаний и описаний внешних границ Охранной зоны ландшафта берегового глинта, Тюрисалуской охранной зоны ландшафта и охранной зоны ландшафта каньона реки Нарва.

По данным карты, площадь подзащитной территории 13,9 гектара, которая по охранному режиму относится к зоне ограничений.

2.3.3 Дороги для движения, структура дорожного движения и общественный транспорт

Город Нарву пересекают транзитной трассой Таллинн-Петербург - Таллиннское шоссе и железная дорога. Более крупными внутригородскими маршрутами являются проспекты Кренгольма, Кангеласте, улицы Раху и Электростанции, которые соединяют промышленную северную часть города с южной частью. Названные улицы имеют по этой причине более значительные транспортные нагрузки.

Общий транспорт в Нарве представлен городскими автобусами. Станция междугородних автобусов находится на улице Ваксали, недалеко от железнодорожной станции.

Схема. Городские автобусные линии.

Соответственно данным Нарвской префектуры полиции имеется ряд недостатков в организации безопасности движения, многие из которых технического порядка. Например, к настоящему времени не проложено к школам и детским садам ни одного дорожного сооружения № 971 “Кюннис”, автобусное движение проходит по внутриквартальным улицам (Уускюла), подвергая, таким образом, опасности пешеходов, на рынке в районе Кренгольма павильоны для продажи расположены прямо на проезжей части улицы.

2.3.4. Техническая инфраструктура

# Водоснабжение и канализация

## Потребность в  использовании воды

В городе Нарве проживает примерно 70 000 жителей, и имеются некоторые предприятия, потребляющие значительное количество воды. До января 1999 года Ивангород получал также питьевую воду из систем АО Нарва Веси. По объему потребления воды город Нарва является одним из самых больших в Эстонии, используя 30% воды, потребляемой во всей Эстонии. Бόльшую часть из потребляемой воды составляет вода для систем охлаждения Балтийской электростанции, примерно 95% из общего объема.

Общий объем использования воды зависит от нагрузки Балтийской электростанции, которая коррекируется с объемом воды для систем охлаждения. Потребление воды  других больших промышленных водопотребителей зависит от их экономической активности, спад которой был в 1994-95 гг. и после этого снова наступила активизация.

Самый большой потребитель воды в городе Нарве - Балтийская электростанция - использовала в 1997 году 464 920 000 кубометров воды из водохранилища, 191 000 - из нарвского водопровода и

17 000 кубометров из буровых скважин, в итоге, потребление составило 463 950 000 кубометров воды. В канал водоотвода было направлено 462 424 000 кубометров сточных вод, потери воды за счет отвода на зольные поля составили 1 526 000 кубометров.

### Используемая вода

Город Нарва получает потребляемую воду из водозабора Мустаыэ № 2, находящегося выше течения реки Нарва. Резервными охватами являются “Мустаыэский водозабор № 1” и  “Кулгуский водозабор”. Из Мустаыэского водозабора разрешается брать до 75 000 кубометров воды в сутки, фактическое же потребление составляет, примерно, 40 000 кубометров грунтовых вод.

Вода проходит механическую очистку через решетки и после чего подается на Нарвскую водоочистительную станцию двумя трубопроводами  Ø 800 и Ø 1000 мм.

В городе Нарве всего 21 буровая скважина для воды, из них в действии - 5, в резерве - 13. К городским водопроводам присоединены 3 буровых скважины, 4 буровых скважины принадлежат предприятиям. На территориях дач и индивидуальных домов имеются вырытые колодцы с железобетонными кольцами.

### Трубопроводы

Бóльшая часть городской территории покрыта трубопроводами для воды, вода поступает с водоочистных сооружений. Потребление воды на одного жителя составляло в 1998 году 179 литров  в сутки. Территориями без центрального водоснабжения являются, в основном, районы индивидуальных жилых домов и отдельные территории (садоводческие товарищества). Центральный трубопровод в основном, государственный.

Водопровод

| М-л водо- прово-да | Диам. водо- провода в мм | Сколько лет водопроводу | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0..5 | 6..10 | 11.15 | 16..20 | 21..25 | 26..30 | Более 30 |  |
|  |  | Длина водопровода |  |
|  |  | Владелец объекта: Нарва Веси |  |
| Сталь | 50 |  |  | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 3,2 |
|  | 100 | 0,15 | 0,16 | 0,9 | 3.2 | 3,0 | 2,6 | 4,15 | 14,16 |
|  | 150 |  | 0,3 | 7,0 | 8,6 | 4,8 | 3,2 | 6,4 | 30,3 |
|  | 200 |  | 0,4 |  | 3,3 | 0,4 | 1,2 |  | 5,3 |
|  | 300 |  |  |  | 0,8 | 0,6 | 4,8 |  | 6,2 |
|  | 400 |  |  |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |
|  | 500 |  |  |  | 3,6 | 1,1 |  |  | 4,7 |
|  | 600 |  |  | 1,8 | 7,6 |  |  |  | 9,4 |
|  | 800 |  |  |  |  | 1,3 | 26,6 |  | 27,9 |
| Чугун | 50 |  |  |  | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 1,9 |
|  | 100 |  |  | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 1,41 | 3,41 |
|  | 150 |  | 0,4 | 1,25 | 0,75 | 0,6 | 4,01 | 3,0 | 10,01 |
|  | 200 |  |  |  | 0,6 | 0,42 | 1,9 | 2,1 | 5,02 |
|  | 300 |  |  |  | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 5,2 |
|  | 400 |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,8 |
| Полиэтилен | 300 | 0,76 |  |  |  |  |  |  | 0,76 |

Общая длина водопровода 130,66 километров.

| из этого: | Ø 50 - | 5,1км, | Ø 100 - | 17,57км, Ø 150 | 40,31км, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø 200 - | 10,32км, | Ø 300 - | 12,16км, Ø 400 | 3,2км, |
| Ø 500 - | 4,7км, | Ø 600 - | 9,4км, Ø 800 | 27,9км, |
|  | чугунных - пластмасс | 26,34км, 0,76км; | стальных | - 103,56км, |  |
| 0..5 лет - | 0,91км, | 6..10 лет | - 1,26км, |  |
| 11..15 лет - | 11,25км, | 16..20 лет | - 32,45км, |  |
| 21..30 лет - | 64,63км, | 31.. и | старше - | 20,16км |

#### Состояние 10-15-летних магистральных трубопроводов - хорошее.

#### Больше имеется повреждений  на старых трубопроводах, в основном, эти водопроводы амортизированы.

Воду для тушения пожаров получают, в основном, из гидрантов типа ”Москва”  (около 300 штук), техническое состояние которых скверное. Современными гидрантами осуществлена замена, примерно, 30 старых.

## Нарвское водоочистное сооружение

#### Нарвское водоочистное сооружение состоит технологически из двух

линий очистки воды: мощностью - 20 000 кубометров в сутки (введено в эксплуатацию в 1962 году) и второе - мощностью 50 000 кубометров в сутки, которое работает с 1975 года. Сейчас город потребляет около 30 000 кубометров воды в сутки.

Вода, поступающая из водозабора, проходит микрофильтры и контактные отстаивающие устройства. После прохождения воды сквозь фильтры, ее хлорируют (5мл/л). В процессе очистки воды используются коагулянты и флокулянты. Качество воды, подаваемой в водопровод, соответствует стандартам, действующим в Эстонской Республике.

### Канализация

На территории города Нарвы, в основном, канализация проложена. Без канализации преимущественно районы дач и индивидуальных домов, где сточные воды проходят через сборочные колодцы. Состояние сборочных колодцев, в общем, плохое, и часто они являются источником загрязнений.

В городе Нарве в бóльшей части обще проточная канализация. Канализация осадков находится в южной части города. Сточные воды обще проточной канализации поступают на станцию очистки сточных вод, а отстойные и дренажные воды без очистки - в реку Нарва. Часть предприятий подают свои использованные воды в реку Нарва. В реку Нарва подается четыре постоянных отвода сточных вод и три аварийных отвода, которые все принадлежат городу.

АО Кренгольмский Холдинг направляет в сухое русло реки Нарва отстойные воды со своей территории. Эстонская и Балтийская электростанции направляют потоки вод для систем охлаждения в Нарвское водохранилище.

Бытовые сточные воды АО Кренгольмский Холдинг и Накро, до направления их на станцию очистных сооружений, проходят очистку с помощью своих очистных сооружений.

Основная часть канализации - самотечная.

Канализационные трубопроводы

| М-л трубы | Диам. трубы в мм | Сколько лет трубопроводу | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0..5 | 6..10 | 11..15 | 16..20 | 21..25 | 26..30 | Более 30 |  |
|  |  | Длина трубопровода |  |
|  |  | Владелец объекта: Нарва Веси |  |
| Чугун | 150 |  |  | 1,4 | 1,5 | 4,3 | 3,4 | 1,7 | 12,3 |
|  | 200 |  |  |  | 0,11 | 3,2 | 1,6 | 1,11 | 6,01 |
|  | 250 |  |  |  | 0,5 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 4,2 |
|  | 300 |  |  | 3,2 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 2,4 | 8,5 |
| Жел. бетон | 600 |  |  |  |  |  | 0,9 | 2,9 | 3,8 |
|  | 700 |  |  |  |  |  | 0,6 | 7,8 | 8,4 |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 16,3 | 16,3 |
| Глинт | 800 |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 |
| Кера- мика | 150 |  |  |  |  |  | 0,41 |  | 0,41 |
|  | 200 |  |  |  |  | 3,6 | 1,6 | 1,6 | 6,8 |
|  | 250 |  |  |  |  | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 3,4 |
| Бетон | 300 |  |  |  |  | 1,5 | 2,5 | 1,49 | 5,49 |
|  | 400 |  |  |  |  |  | 2,06 | 2,0 | 4,06 |
|  | 500 |  |  |  |  |  | 0,85 | 8,95 | 9,8 |
| Асбестцемент | 200 |  |  |  | 2,1 | 0,4 | 1,1 |  | 3,6 |
|  | 250 |  |  |  |  |  | 11,2 |  | 11,2 |
|  | 300 |  |  |  |  |  | 1,3 | 2,0 | 3,3 |
| Пластмасса | 250 | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |

Общая длина канализационных труб  - 106,8км.

| Из этого | Ø 250 9,1км, | Ø 150 12,71км, | Ø 200 16,41км, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø 300 17,29км, | Ø 400 4,06км, | Ø 600 6,8км, |  |
|  | Ø 800 1,2км, | Ø 1000 16,3км, | Ø 500 9,8км, |  |
|  | Ø 700 8,4км; |  |  |  |

Из этого,  керамический трубопровод составляет - 16,1км, асбесто-цементный - 8,1км, бетонный или железобетонный - 45,36км, чугунный или стальной - 31,01км, пластмассовый - 0,3км, остальные виды - 1,2км;

#### Примерно, половина трубопроводов, которым более 30 лет, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В связи с уменьшением потребления воды, диаметр существующих труб оказался слишком большим, из-за чего эффект самоочистки стал незначительным. Трубопровод пропускает воду. Канализация имеет, в основном, колодцы из железобетонных элементов. Нарвская станция очистки сточных вод спроектирована для обработки

#### 75 000 кубометров сточных вод в сутки. Обычное количество сточных вод, поступающих на станцию - 55 00 кубометров в сутки, в период дождей и оттепелей, около, 80 000 кубометров в сутки, что превышает проектную мощность.

#### Все потоки сточных вод, поступающих на станцию очистки сточных вод, проходят механическую и биологическую очистку. При механической очистке используются специальные грабли, сеть песчаных фильтров и устройства для предварительного осаждения. Биологическая очистка происходит в аэротанках и устройствах для получения последующих осаждений, устройства для биологической очистки работают неудовлетворительно. Процесс обработки ила состоит из стабилизизации осадков в метановых танках и дегидрации в центрифуге. Остаток вывозится.

### Снабжение газом

В 1999 году в городе Нарве было употреблено 8,6 мил. кубометров природного газа, из этого количества 4,5 мил. кубометров - жителями и 4,1 мил. кубометров в производстве. Газопровод в Нарве проложен в 1963 году. В настоящий момент длина газопровода составляет 84,7км труб, из них металлических - 81,2км и пластиковых - 60,8км, газопровода среднего давления - 23,9км. Газораспределительных станций - 18 штук.

В связи с повышением цен на жидкое топливо, многие предприятия перевели свои котельные, работающие на жидком топливе, на газовое отопление (АО Ленар, Нарва Веси и частично Кренгольмские владения). Отопление жилых домов от локальных котельных пока результатов не дало. В связи повышением цен на центральную тепловую энергию, положение изменится.

## Теплоснабжение

Город Нарву снабжает теплоэнергией Балтийская теплоэлектростанция, которая использует в качестве топлива сланец, сланцевое масло и тяжелое отопительное масло. БТЭ подает пар и теплую воду в дальние сети отопления. Основными владельцами дальней отопительной сети являются Балтийская теплоэлектростанция и “Нарва Сооюс”. Длина сети дальнего отопления - 78км трубопроводов для горячей воды и 7км паровых трубопроводов. На территории города трубопровод проходит под землей, вне города - надземный. Примерно 2,5км всей длины трубопровода является заизолированным.

Потребление тепловой энергии из сети дальнего отопления постоянно уменьшается. В отопительный сезон 1998-99гг. горячей воды было произведено 743,05 MWh, пара 217,6 MWh.

Из тепловых узлов ¾ являются современными регулирующими тепловыми узлами. Тепловых узлов элеваторного типа, около, 230, в узлах трубопровода, где горячая вода подается открыто, происходит перестройка.

### Снабжение электричеством

Город Нарва потребляет в год 250 00 MWh электроэнергии в год. Город снабжает электричеством Балтийская теплоэлектростанция  напряжением 110 и 35 кV. Питающие линии проходят по воздуху и кабельным путем. (Нарва имеет 1,5км 35 кV кабельных линий). Город имеет 4 питающих подстанции:

| Главная подстанция | 110/35 кV с трансформатором 2* 40 000 КVА |
| --- | --- |
| Кренгольмская подстанция | 110/35/10/6 кV, из которых трансформатор 2 *31 500 КVА, к 10 кV сети Кренгольма и 2* 5 600 КVА 6 кV к городской сети |
| Нарвская подстанция | 35/6кV с трансформатором 2* 6 300 КVА |
| Северная подстанция | 35/10/6 кV с трансформатором 2 *6 300 КVА |

Высоковольтная распределительная сеть города имеет 6 кV напряжение, в основном, она кабельная (около 120км), но имеются отдельные участки воздушных линий. Всего 200 подстанций, которые построены в 1985 году, как подстанции киоскного типа. В течение последних десяти лет потребление электроэнергии снизилось, и сеть имеет неполную нагрузку.

### Связь

Телефонная сеть центра города Нарвы достаточна для удовлетворения заявлений всех желающих иметь телефон. Это обусловлено уменьшением количества жителей и низкой покупательной способностью народа. В случае введения новых мощностей связи, количество желающих иметь телефон остается ниже 50% возможности сети.  Хуже обстоят дела с компьютерной сетью и кабельным телевидением, которые развиты в недостаточной мере. На окраинах города люди пользуются радиотелефонами.

Новые телефонные станции - контейнерного типа. В Нарве сохранилась одна распределительная станция с шаговым набором, замена которой на новую запланирована в 2001 году. Распределительные станции соединены частично со светооптическими магистральными кабелями, работу над которыми предполагается закончить в ближайшие годы.

2.3.4.5 Порты

Портом для парусников предусмотрен порт на реке Нарва в центре города. Детальный план для порта находится в данный момент в разработке.

Порты Кулгу Нарвского водохранилища предусмотрены для лодок.

2.3.5 Обслуживание специального назначения

Пожарная охрана и спасательная служба находятся на улице Вахтра 3, там же расположен центр тревоги.

Префектура полиции находится на улице Вабадусе 5. Работников в префектуре всего 196. В том же здании находятся помещения для задержанных на 60 мест.

На улице Вестервалли располагается Северо-восточная таможенная инспекция. В подчинении таможенной инспекции находится пост пограничной таможни Силла и таможенный пункт месторасположением на Петровской площади 3.

2.4 Обзор окружающей среды

2.4.1       Геологические условия и рельеф

Коренная порода

Коренную породу территории города Нарвы образуют  горные породы Венди, Камбриум   и Ордовитсиум,  которые   находятся  непосредственно на  кристаллической основе.

Общая толщина  коренной горной породы по общегеологическим данным составляет более 200 м. Коренную породу покрывают  кватернарные  осадки  небольшой толщины,  в основном

послеледниковые глины   и алеуриды

В разрезе коренной породы  города Нарвы наблюдаются  отделы Венди  (слои песчаника и глин Гдова, Котлина, Воронки),   Алам - Камбриума (слоистые глины Лонтова и слоистые песчаники   Тюрисалу),   Алам - Одовитсиума (слоистый  песчаник  Каллавере залежей  Пакерорда  и Тюрисалу, глауконитовые  песчаники  и глауконитовые  известковые камни  Латорпа и Волхова, а также  известковые камни залежей Кунда)  и  залежи     Центрального  Ордовитсиума    (известковые камни залежей Асери и Ласнамяэ).

Горная порода  залежей Камбриума в границах города Нарвы не обнажается. Только слоистый песчаник Тискре   представлен  открытым     некоторых местах на крутых склонах   реки Нарва.  Горные породы   Камбриума  расположены глубоко и с точки зрения строительной геологии  интереса не  представляют.

С точки зрения проектирования и строительства большее значение имеет горная порода  залежей Ордовитсиума,  которая  обнажается на крутых склонах реки Нарвы  и на  южной стороне территории города,  находясь здесь под тонким слоем морены.  Местами,  особенно в центре города, их прикрывает только слой земли или перемещенная почва. Наиболее широко   на территории города Нарвы представлены   известковые   камни Центрального Ордовитсиума (O  , залежи   Ласнамяэ   и  Асери). Они образуют  верхний слой  коренной породы и хорошо обнажаются на  берегах реки Нарвы , во многих углублениях и старых  каменоломнях. Угол наклона    горных пород 2…3  градуса на юг  и их падение составляет 1,5…2,0 м на  1 км.

Залежи Латорпа  (B ()

Глауконитовые песчаники  залежей Латорпа  обнажаются на правом и левом берегах Нарвы на толщину до 3,3 м. Литологически этот горизонт состоит из  тонкозернистого  зеленоватого песчаника,  основными компонентами которого являются  кварц и глауконит.  В песчанике наблюдаются  глинистые  промежуточные слои толщиной до 0,20 м. В природных  обнажениях  наблюдаются  россыпи   глауконитового песчаника, что обусловлено  выщелачиванием   карбонированного цемента песчаника и разрушением  глауконида.

Залежи Волхова  (B  П )

Известняки  залежей  Волхова  обнажены на левом и  правом берегу реки Нарвы. Нижняя часть залежей представлена глауконитовым известняком зеленоватого окраса  толщиной в 1 м,   в  котором наличие глауконитовых  зерен очень неравномерно. Местами глауконитовый известняк  доломитизировался   и в нем присутствует растворенные пустоты  (каверны). В средней части  залежей  наблюдаются  слои  мергелевых известняков  толщиной около  0, 5 м.

Залежи Кунда  (B Ш )

Известняки залежей Кунда обнажены на берегах реки Нарва и  в старом  известняковом  переломе Нарвы. Толщина залежей достигает 5 м.  Литологически залежи Кунда  состоят из доломитового и мергелевого известняка.

Залежи  Асери  (C  a)

Залежи Асери состоят из толстого слоя  известняка, имеющего    серо-зеленый, сероватый и красноватый окрас. Толщина залежей 3,0…3,5 м.

Залежи Ласнамяэ  (C  b)

Залежи Ласнамяэ  состоят из  толстого слоя доломитизированных известняков, имеющих серовото-фиолетовый окрас и содержащих  мергелевые прослойки. Толщина залежей в Нарве не превышает 2,0 м. Известняк  залежей   Ласнамяэ крепкий и плотный и его применяют как строительный камень. Также названный известняк хорош как основа под строительство. Стратиграфический разрез  коренной  горной породы  в Нарве заканчивается залежами Ласнамяэ. Весь вышеописанный комплекс   осадочной горной породы слабо дислоцирован тектоническими процессами.

Грунтовое  покрытие

Кватернарные  отложения покрывают коренную  горную  породу по всей территории города,  но слой покрытия имеет   неравномерную толщину. Грунтовое покрытие составляют                                                          осадки. Отложения представлены ограниченно  лишь в долине реки Нарвы.  Насыпной грунт техногенных залежей  распространен в основном в центре города. На территории города Нарвы и непосредственно к ней прилегающей территории наблюдаются и болотные отложения.

В центре  города  не глинте толщина грунта маленькая. Она изменяется в пределах 0,2…2,0 м, причем в южном направлении толщина почвы увеличивается до 4…5 м. В северной части города  на север от границ глинтового уступа резко увеличивается толщина  кватернарных отложений, достигая  35 метров.

Ледниковая сеть представлена основной и локальной мореной  (щебень).  Мореновое покрытие охватывает большую часть территории города Нарвы. Литологически морены состоят  в основном из карбонированной горной породы     гравия,  щебня, из громоздкого и бугристого глинистого песка  с наполнением песчаной глины. Там, где морена  залегает   на песчаник, фракция состоит в основном из гальки и гравия. Часто  наблюдаются в морене  булыжники  и   валуны  магматических горных пород. На глинтовых  участках мореновое покрытие местами  абрадировано.

Наличие крупной трухи в основной морене  очень разное и находится в пределах 10…40%.  В локальной морене   наличие  крупной трухи  составляет 60…80%. В условиях залегания основной и  локальной морены нет никакой закономерности. Они могут быть представлены в разрезе как вместе, так и по отдельности. Если в коренной породе залегает щебень, то определение верхнего покрытия  коренной породы  затруднено, поскольку переход от щебня к развалившемуся известняку в большинстве случаев происходит постепенно и нечетко.

Толщина моренового слоя не одинакова.  В центре города, на Таллиннском шоссе,  на улицах Вахтра, Мыйса, Пушкина, Кереса и на  проспекте  Кренгольма толщина морены менее 1,5 м, даже 0,2…0,5 м.  Также и южнее железнодорожного пути  Таллинн -   Петербург в районе улиц Герасимова и Йоала  толщина морены маленькая.                                  Покрытая тонким слоем морены надглинтовая известняковая плита  (альвар) простирается на ширину 0,5… 2 км неравномерной полосой непосредственно на юге от глинтового уступа в западном направлении от административной     территории города примерно  на 8…9 км.

В Южной  части города Нарвы, в районах  фабрики Кренгольма и завода железобетонных изделий толщина морены возрастает до 3…4(5) м. Также в границах территории города  присутствуют отдельные участки, где толщина морены превышает 2,0м. Например на  улицах Хайгла, Спорди, Уускюла, Ору, Суур Агули и Космонавтов,  в районе улиц Тулевику и Вестервалли, а также в районе  глинтового уступа   (район  улицы Раквере).

отложения представлены мелкозернистыми  пылевыми песками и ленточными глинами. Названные отложения залегают в северной части города под глинтовым уступом. Их толщина по обще геологическим данным достигает 10 м. Верхний слой образуют пылевые или мелкозернистые пески  с максимальной толщиной 4…5 м. В песчаном слое представлены промежуточные слои   глинистого песка и песчаной глины. Залегающая под слоем песка ленточная  глина, состоит  в основном из песчаной глины с прослойками пылевого песка. Преобладают штриховые глины текущей и мягкой консистенции.   Местами                         отложения представлены и глинистым песком.  В  южной   части административной территории города удельный вес отложений увеличивается. На участке между фабриками Кренгольма и  Балтийской ТЭС они составляют верхнюю часть грунтового покрытия.

На территории города Нарвы и непосредственно к нему прилегающей  территории  представлены  и болотные отложения. К  югу от зольного плато Балтийских ТЭС    в 6 км от Нарвы находится Кыргесоо.  Болото находится  в   плоской впадине недалеко от Нарвского водохранилища. Оно возникло при заболачивании озера и питается   в основном  осадками, в северной части и грунтовыми  водами. В  периоды большой воды может возникнуть и  частичный приток из Нарвского водохранилища. Торф залегает   на    песках и песчаных глинах. Площадь болота составляет З684га. Достигающие  толщины в 1,5 м  залежи низкого болота распространены в северной части болота, залежи смещенного     болота расположены отдельными  пятнами в южной части болота. Средняя толщина  болотистой породы 4,7 м  (максимальная 6,3 м).  В 8 км на запад от Нарвы  находится болото Солдино, которое образовалось в результате заболачивания минеральной земли.  Болото подпитывается  грунтовыми водами и осадками и первым потоком является река Тырва. Площадь болота 467 га. Средняя толщина залежей  низкого болота  составляет 0,4 м.

Болотные отложения присутствует относительно  небольшими  изометрических   форм участками в северной части болота. Толщина торфа 1,1…1,5 м.

На большей части территории Нарвы грунтовое покрытие состоит из  техногенных отложений. Культурные отложения,  в основном в виде насыпных грунтов, представлены   по большей части в центре города. Насыпной грунт состоит из строительного мусора,  земли и кусков известняка. Толщина слоя местами составляет 3…4 м. На окраинах города в основном в восточной части  представлены старые каменоломни и карьеры, заполненные строительным мусором. На административной территории города остаются и  два  зольных плато Балтийских  ТЭС, площадь которых примерно  10 км  (5,6  и 4 kм).  Зольные плато выше окружающего земельного рельефа на 15 м и состоят из отложений  окристаллизованного сланцевого пепла  (минералы карбонированного кальция  и).

Геологические  условия для строительства

Инженерно - геологическое  районирование

Основой  для схемы строительно-геологического районирования является геологическое  и геоморфологическое строительство и строительно-геологические условия. На основе названных условий можно в городе и  на близлежащей   территории выделить 4 района:

Район А   -   глинтовая территория,  имеющая  ровный  или   волнистый    рельеф, покрытая мореной, в пределах которой толщина грунтового покрытия (морена, глины, пески)  менее 2, 0 м.

Район  В  -  глинтовая территория, покрытая моренами,                 глинами, песками, где толщина грунтового покрытия более 2,0 м.

Район С   -  глинтовая территория, с ровным рельефом, покрытая                                               отложениями.

Район  D  -  зоны болотистых  и техногенных  (зольные плато) отложений.

В нижеследующем приведены детальные обзоры этих зон.

Районы А и В

Районы охватывают центральную часть города,  глинтовую территорию с ровным рельефом, расположенную на запад от города в полосе от 0,5 до 2 км  (район А), а также южную часть города до Кыргесоо и Нарвского водохранилища.

Коренной породой в обоих районах представлены известняки Алам и Центрального  Ордовитсиума,  доломиты и песчаники. Горная порода Алам Ордовитсиума обнажается только на крутых склонах реки Нарвы. Доломитовые известняки залежей Ласнамяэ Центрального Ордовитсиума залегают на протяжении всего района  под мореной.

Грунтовое покрытие района А составляют отложения: основная и локальная морена. Основная морена состоит или из песчаной глины или из глинистого песка с 10…40%   содержания  крупной трухи. Среднее  содержание крупной  трухи составляет 15…20%.  Литологически   фракция  крупной трухи состоит из известняка, доломита  и песчаной гальки, гравия, булыжников.  Часто в морене представлены булыжники и валуны  магматических горных пород. Локальная морена  (щебень)  в основном состоит из награмождений карбонированных горных  пород, гальки и бугристого глинистого  песка.  Содержание  крупной трухи   в локальной морене колеблется в пределах 60…80%.  В границах района  В  залегают на основной и локальной морене  глины, пески и песчаные глины.

Преобладающая толщина грунтового покрытия в районе А 1…2 м. Местами наблюдается в качестве грунтового покрытия слой земли толщиной всего в 0,20 м, под которым залегает коренная порода.  В южной части района толщина грунтового покрытия плавно увеличивается до 4…5 м в районе В.

В границах строительно-геологического района А коренная порода залегает локальными пятнами на глубине более 2,0 м от поверхности земли. Северная  граница района В обозначает участок, где толщина грунтового покрытия сплошь более 2,0 м.

Грунтовая вода в этом районе находится в основном   в  коренной горной породе  в среднем на глубине 2…3 м. Местами уровень грунтовых вод бывает и выше, до 1,0 м  в глубину. Уровень грунтовых вод,  находящихся  ближе к поверхности, наблюдается на территориях, расположенных вдали от реки Нарвы, поскольку в береговой черте реки Нарвы уровень грунтовых вод резко снижается.  На уровень и режим  грунтовых   вод  в этом  районе  оказывает влияние река Нарва и количество сезонных осадков. Во времена года, богатые на осадки,   обычно  наблюдается  верховодка.

Строительно-геологические условия в  районе благоприятны для строительной деятельности. Доломитные известняки залежей Ласнамяэ создают очень хорошую основу для строительства на территориях, где толщина грунтового покрытия менее 2…3 м. В  тех частях района, где коренная порода залегает  более глубоко  (2…4м), фундаменты зданий следует проектировать на морену, сила, прочности которой тоже хорошая.

Район С

Район охватывает северную часть города Нарвы,  предглинтовую равнину.  В качестве коренной породы представлены горные породы Алам - Камбриума и местами вероятно

горные породы Алам -  Ордовитсиума, которые по общегеологическим данным залегают как минимум на глубине 7 м от поверхности земли. Верхнюю часть грунтового покрытия составляют                           отложения: пески и  ленточные  глины,  которые залегают в морене или в коренной горной породе.  Ленточные  глины состоят в основном из прослоек песчаной глины  и песчаной пыли сероватого цвета и глинистого  песка. Нижняя часть комплекса  ленточных  глин состоит из песчаной пыли и глинистого песка с прослойками песчаной глины. Консистенция  ленточных  глин меняется от текущей до твердой,  преобладают текущие.

Слои   ленточных  глин проходят на глубине до 24,5 м  от поверхности земли. На ленточных глинах лежит слой мелкозернистого песка и песчаной пыли.   В песчаном слое представлены  гнезда  песчаных  глин  и глинистого песка и прослойки. Толщина песчаного слоя колеблется в пределах 0,5…5,0 м,  средняя толщина 2,0…3,0 м.

Грунтовые воды в этом районе находятся в основном в песчаном слое, покрывающем ленточные глины. Средняя глубина залегания уровня вод 0,8…1,0 м.  На уровень грунтовых вод оказывает влияние  верховодка, особенно в периоды  богатые на осадки. Горизонт грунтовых вод в этом районе питается также и водами грунтовых вод горизонта Ордовитсиума  и Камбриум Ордовитсиума,  вытекающими   в виде источников  из глинтового уступа.  В особо влажные периоды уровень грунтовых вод может подняться до уровня поверхности земли. Местами  вода может наблюдаться на поверхности почвы.

Инженерно- геологические условия в этом районе неблагоприятны в основном по причине высокого уровня грунтовых вод.  Вторым  неблагоприятным фактором  является присутствие  в   геологическом разрезе ленточных глин  текущей консистенции.

Используя соответствующую исследовательскую и строительную методику в этом районе все-таки можно развивать строительную деятельность.                                                                                                                                                                      При создании строительных углублений в наполненной   водой песчаной пыли, прежде всего, следует уменьшить уровень  грунтовых вод на строительной площадке, чтобы во время строительных работ сохранить природную структуру песка.    В противном случае степень выносливости песка значительно уменьшается.  При проектировании зданий на ленточные глины было бы разумным провести лабораторные исследования геотехнических качеств ленточных глин.

Район  D

Район   D  охватывает ограниченные территории на запад от города Нарвы  (болото Солдино) и не юг  (зольные плато Балтийской ТЭС  и топи Кыргесоо). В свете имеющихся данных зольные плато Балтийской ТЭС непригодны для тяжелых сооружений. Территория Кыргесоо также не относится к территориям перспективным для строительства (в том числе и дорожного). Болото Солдино имеет тонкий слой болотных отложений (в среднем   0,4 м) и его основу составляет  альвар   тонкой морены  и  песчаных глин, поэтому при использовании соответствующей технологии  (удаление  болотистых отложений) допустимо строительство дорожной трассы в направлении шоссе Таллинн-Нарва.

Гидрогеология

На территории города Нарвы можно выделить 3 горизонта грунтовых вод:  несущие воду горизонты  Камбриуми -Венди,  Камбриум - Ордовитсиум и Ордовитсиум.

Комплекс грунтовых вод  Камбриум - Венди поделен в Восточной Эстонии на две части. Их разделяет одну от другой  Котлинская свита, состоящая из глин. От грунтовых вод, находящихся на нижнем уровне, этот водный комплекс  изолирован в основном слоями    разрушающейся корки глиняного покрытия.  От залегающих слоев  грунтовых вод его отделяют глины свиты Лонтова  Алам -Камбриума.

Водный горизонт  Камбриума - Ордовитсиума находится  в песках  и каменистом песчанике  свит Люкати и Тискре и залежей Пакерорди.  Нижний уровень воды образуют синие глины свиты Лонтова,  верхние -     глинистые песчаники и известняки. Толщина водонесущего слоя 25…30 м.  На северном склоне глинта,  где песчаники обнажаются,  воды этого водного горизонта вытекают источниками на поверхность земли.

Известняковый  несущий воды горизонт Ордовитсиум  является самым верхним горизонтом грунтовых вод на территории города Нарвы.  У него отсутствует верхний уровень и поэтому питается он в основном атмосферными осадками и грунтовыми водами. На глинтовом уступе и на крутых склонах реки Нарвы, где обнажаются залежи известняков Ласнамяэ,  наблюдаются и источники. Река Нарва оказывает значительное влияние на водный режим этого водного горизонта. Уровень воды понижается в направлении реки. На участках, расположенных вдали от реки, происходит постепенное углубление водного уровня в сторону реки, но в  береговой черте уровень воды резко падает. Кроме  того, уровень воды в городе Нарва  понижается  с севера в направлении глинта.

Если в границах города Нарвы фильтрационные качества глинистой морены плохие, то в ее верхней части в периоды повышенной влажности наблюдается верховодка, что может препятствовать  созданию строительных углублений.

Рельеф

Основными составляющими рельефа  города Нарвы являются долина  (каньон) реки  Нарвы, глинт и созданные в различные времена человеком формы поверхности – бастионы старого города и другие оборонительные сооружения, а также зольные плато тепловых электростанций.  Общий рельеф города ровный, поскольку преобладающая часть застроек города расположена на    альваре  с относительно тонким грунтовым покрытием  (часть города, расположенная южнее глинта). Северная  подглинтовая часть  города тоже ровная. В настоящее время в русле реки,  в большинстве случаев находящемся без воды,  существуют несколько водопадов самый высокий из которых 6,5 м. Относительная  высота  зольных плато Балтийской теплоэлектростанции  достигает 15 метров.

    - Водоемы грунтовой воды

Город Нарва   на востоке граничит с рекой Нарвой и на юге с Нарвским водохранилищем. Всего в 15 км от центра города река  Нарва впадает  в Финский залив.  Кроме того, на территории города имеется несколько прудов (пруды Кадастику,  на углу Кересе-Выйду и др.), излучина  Йоаору, каналы  Балтийской  теплоэлектростанции с  охлаждающей  водой и бассейны с отложениями.  В нижеследующем  рассматриваются  упомянутые водоемы более детально.

Река Нарва	является одним из основных  элементов  в образе города. Река берет начало из Чудского озера и впадает в Финский залив, длина реки 75 км, водосбор реки56 200км  (из этого 17 200 км находится  в Эстонии). По территории города Нарвы протяженность реки составляет 10 км. Максимальная ширина реки 400 метров и глубина  4…6 метров. Река является самой  водоёмкой в Эстонии, объем течения варьируется от 114 до 1407

в среднем за год 305

На реке имеются многочисленные острова и водопады. Самый большой остров- это остров Георгия, на котором находятся исторические постройки производственных зданий Кренгольма. У острова Георгия в обеих развилках реки  находятся  водопады. В развилке  восточной части  реки находится двух уступный водопад, высота которого 6,5 м, а в западной развилке реки находится одно-уступный водопад высотой 3,5 м.  После  возведения Нарвской гидроэлектростанции, как водопады, так и старые русла реки, почти полностью высохли.										.

Ниже водопада река Нарва течет в глубокой с крутыми краями долине.  Участок между железнодорожным мостом и крепостью Германа называют Йоаору, и возник он  при медленном отступлении Нарвского водопада. На крутых склонах водопада обнажаются  слои горной коренной породы.

В 1956-1957 гг.   была построена Нарвская гидроэлектростанция, для чего дамбой, длина которой более 200 м и высота 9,2 м запрудили реку  (18,2 км от устья реки),

канал  гидроэлектростанции   основали в Ивангороде. Уровень воды в канале  выше уровня моря на 25 метров. Строительство гидроэлектростанции значительно изменило природный облик реки Нарва.

Нарвское водохранилище является   искусственным водоемом, созданным  с помощью  построенной в 1965 году дамбы.  Площадь водохранилища равна приблизительно 200 км, из которых Эстонии принадлежат 40 км. Объем водохранилища составляет 365 миллионов  кубометров,  и  водосбор  составляет    54 350 км. Наибольшая глубина водохранилища находится на месте бывшего  русла реки Нарвы и достигает 15 м  (вблизи дамбы-  8 м), средняя глубина всего 1,8 метров.   Водохранилище основано на заболоченных территориях,  где было много заболоченных  лесов и топи. Поэтому в водохранилище можно обнаружить возникшие на поверхности торфяные острова и многочисленные затопленные деревья. Берега водохранилища в черте города Нарвы относительно низкие и покрыты лесом или кустарником, по большей части доступ к берегам водохранилища  (зольные плато Балтийской электростанции) и передвижение там затруднены  (труднопроходимая местность). На всей территории находится  пристань для маломерных суден и вытянувшийся до водных границ дачный район. Зольные плато Балтийской  теплоэлектростанции, на равнинах которого  находятся  водоёмы с очень   основной  водой  (pH > 12)   (так называемое Зеленое озеро)  отделены от Нарвского водохранилища и  леса дорожными дамбами.

Водохранилище имеет сильный проток: вода заменяется здесь 34-35  раз за год. Приблизительно 85% воды приносит в водохранилище река Нарва. Кроме того,  в водохранилище впадают с юга река Плюса и три реки поменьше  (с востока река Пята, с запада Мустайыги и река Порон). Из водохранилища вытекают и туда впадают каналы охлаждающей воды Балтийской и Эстонской  электростанций.  Незначительным с точки зрения объема воды, но важным с позиции качества воды  является  осуществляемый   время от времени  на зольных полях  регулируемый и по всей вероятности постоянный малообъемный отток воды.

По типу  Нарвское водохранилище относится  к  озерам  с жесткой водой без отложений со смешенным питанием,  режим,  который  сохраняется  в удовлетворительном состоянии только благодаря сильному протоку (река Нарва). Основными функциями водохранилища можно считать:  запас потребительской воды,  зона отдыха, элемент ландшафта и энергетический ресурс. Гидрохимический режим в разных частях водохранилища довольно-таки различный. Зимой  вода   кислотная до  (pH  6,0-7,4), летом (pH 7,1-8,8). Очень изменчиво и содержание в воде минеральных веществ (содержание 73-220 мг/ л).  Вода в водохранилище  очень богата органическими соединениями и летом  (dikromaatne oksüdeeritavus 48 mg/l O2 ), не говоря уже о зиме,  когда даже permangaatne oksüdeeritavus составляет 36 mg/l O2.

Особенно много органических веществ в восточной части  водохранилища. Обычно летом вода богата кислородом, особенно в западной части водохранилища, которая находится под влиянием реки Нарвы. В восточной части водохранилища кислородный режим хуже, особенно зимой, когда здесь преобладает недостаток кислорода (всего 0,3…0,9 мг/л  кислорода)  и наблюдается большое количество углекислого газа  (4-14,3мг/л ) и  сероводород.  Зимой в воде водохранилища также много и железа (0,2-4,4 мг/л)  и значительное количество фосфатов  (0,013-0,058мг/л ).С момента создания водохранилища неоднократно делались предложения по понижению уровня воды в водохранилище, но вероятно предложения нецелесообразны, поскольку тогда из –под  воды высвободились бы заболоченный грунт и остатки затонувшего леса. Начался бы распад подводного  запаса органических веществ. Территория сразу же заросла бы порослью.

    - Водное хозяйство

Водный ресурс

Водный запас Нарвы базируется в основном на Нарвском водохранилище. В меньшей степени используются буровые  и срубные колодца.  Значительное  аспектом, оказывающим влияние на водное хозяйство, следует считать и  осадки.

Потребительскую воду город Нарва получает из водных запасов  водозабора  Мустайые в 26 км от города вверх по течению реки Нарвы. Кроме  АО Нарва Веси,  обеспечивающего водоснабжение централизованно,  в пользовании многих предприятий города имеются для удовлетворения своих технологических нужд

Вода необходимая для производства электроэнергии  (охлаждение) проходит  на электростанции несколько очистительных циклов и  выброс воды чище  сырой воды, но имеет более высокую температуру.

Потребление воды

В городе Нарва проживает около 70 000 человек,  и находятся многочисленные предприятия,  значительно потребляющие воду. До января 1999 года и Ивангород получал питьевую воду из системы АО Нарва Веси. Объем потребления воды в городе Нарва является одним из наибольших в Эстонии,  здесь потребляется 30% от всей воды потребляемой в Эстонии.  Основную часть потребляемой воды составляет охладительная вода Балтийской Электростанции – всего около 95%  от объема.

Общий объем потребления воды в городе  зависит  в первую очередь от рабочей нагрузки Балтийской  электростанции, которая кореллируется количеством охлаждающей воды. Потребление воды  другими большими  (промышленными) пользователями  воды также зависит от экономической активности, нижний уровень которой пришелся на 1994…95 год и после этого активизировался. В  таблице «Основные потребители воды города Нарвы» приведены наиболее значительные потребители воды в городе. Потребление воды за последние годы уменьшилось  (не снабжается водой  Ивангород, свернуто производство,  высокая стоимость воды и более экономное потребление) и, по всей видимости, в ближайшие годы значительно не вырастет,  поскольку экономическая активность и новые клиенты будут уравновешены уменьшением водопотерь и экономным использованием  воды. Рост потребления воды может произойти в первую очередь при увеличении нагрузки  в энергетическом секторе, а это во многом зависит от происходящей сейчас приватизации электростанций и возможной реконструкции.

Основные потребители воды города  Нарвы

Предприятие                               Водозабор   1998г.   Кол - во                    Выброс

1000 м                    водоприёмников       воды     98

АО Балтийская

Электростанция                          468 789                          1                             467 254

АО Нарва Веси                            19 001                            4                             22 443

АО Кренгольми Валдусе            1758                               4                             226

АО Масеко                                   34                                   3                             30

АО Фирмаэсто                             41                                   6                             59

АО Накро                                      46

Очищение воды и система распределения

Из водных запасов реки Нарвы недалеко от  Мустайые  вода перекачивается через  два водопровода  (диаметр 8000 и 1000 мм) водоперерабатывающей  станции. Питьевая вода города, перед тем  как попасть в водосистему,  проходит на  водофильтровальной станции многоступенчатую очистку,  кроме того,  питьевая вода обрабатывается хлором. Вода  оценивается как  отвечающая стандартам Эстонии  (663:1995)  и по основным показателям ее можно оценить как « хорошую»  (шкала: очень хорошая – хорошая - удовлетворительная). Предыдущий  генеральный план города Нарвы  предусматривал увеличение мощности водоочистительных сооружений до 100 тысяч кубометров за сутки, что было продиктовано количеством жителей города к 2005 году – 90 000 человек -  и максимальной  нагрузкой предприятий.  Поскольку  численность жителей за 1991-1997 годы уменьшилась  (в том числе и отключение Ивангорода от водопровода Нарвы) и потребление воды производственными учреждениями понизилось (закрытие предприятий, использование своих водных запасов), то имеющиеся водоочистительные сооружения не надо реконструировать, поскольку они справляются с потребностями города и,  кроме того,  имеется запас мощности (работают не на полную мощность). На сегодняшний день реальное потребление воды в сутки составляет в среднем 30 000 м.  Большая часть застроенной территории города  обеспечена системой водоснабжения. Исключение составляют многочисленные участки частных домов и дач, находящиеся как на территории города,  так и на близлежащей земле.  На территориях, не  охваченных центральным водопроводом, проблема водоснабжения решается  рытьем индивидуальных колодцев, воду которых в большинстве случаев как питьевую не употребляют. На карте  4 вода и канализация  показаны на территориях,  обеспеченных водоснабжением. Ближайшие планы АО Нарва Веси не предусматривают особых изменений в системе водоснабжения, наиболее значительное развитее водоснабжения будет происходить от улицы Раху  до  населенного пункта Сийвертси  и завершение работ планируется на 2005 год. Другой значительной деятельностью будет произведение ремонтных работ на имеющихся трассах  для сохранения имеющегося положения и  совершенствование водоснабжения  частного сектора  на улице Паэмурру.

Сбор загрязненной воды,  очистка и направление в окружающую среду. Канализация.

Благодаря своей компактности  и тому, что большинство строений возведены после Второй Мировой войны, большинство зданий города Нарвы снабжены как водопроводом, так и канализацией.  Проблемными являются участки мелких строений (например,  частные постройки  вдоль берега) и участки садовых кооперативов  (в том числе и участки города  Кудрукюла и Ольгина), где вероятно используются осадочные колодца, что означает загрязнение воды и почвы и ухудшение  качества воды вырытых колодцев  этого же района.  Нарва Веси планирует  до 2010 года строительство канализационной сети на проспекте Кренгольма, улице Кереса, на Таллиннском шоссе,  на улице Краави,  замену наружной канализации на улицах Кооли Пыйк,  Хайгла  и  Герасимова.

Очистка загрязненной воды

Очиститель загрязненной воды города Нарвы  находится в северной части города.  В очистительные сооружения входят три коллектора загрязненной воды, по которым направляются  промышленные загрязненные воды АОЛ  Накро и АО  Кренгольми Валдус, а также бытовые загрязненные воды города Нарвы (в том числе собранные отстойные воды). Нарвский  очиститель загрязненной воды с  февраля 1997 года очищает и загрязненную воду Нарва-Йыесуу.

Нагрузка на очистительные сооружения за последние годы из-за уменьшения деятельности промышленных предприятий,  отключения  канализации Ивангорода и уменьшения  числа жителей города не выросла.  По большей части существующие очистительные сооружения устарели и морально и физически и требуют реконструкции.

Очистка воды происходит и на Балтийской теплоэлектростанции,  где например    всего использовали в 1997 году   463 950 000 кубометров воды. Основное количество воды используется для охлаждения и   используемая для этого вода  проходит до  попадания  в охладительную систему через очистительные фильтры. У электростанции имеются и биофильтры,  и биологические очистительные системы с,  куда направляются   сточные воды промышленности,  по оценкам состояние очистительных сооружений удовлетворительное.

Направление сточных вод в окружающую среду

Сточные воды города Нарвы  направляются  в реку Нарву и водохранилище.  Всего в городе Нарве у девяти предприятий  имеется 23 водоприёмника.

Наибольшее влияние   из   всех сточных вод оказывают  сточные воды,  прошедшие  через городские очистители сточной воды и которые направляются в реку Нарву. Из очистных сооружений города Нарвы выходят два коллектора, которые перед впадением в реку объединяются. Замеры объемов воды и взятие проб производятся в начале обоих коллекторов. Для контроля  уровня  загрязнения  речной воды пробы берутся один раз в месяц, проба берется в 100 метрах вверх  по течению и  в 3000 м  вниз по течению от места выброса из очистительных сооружений в реку.

Наибольший объем сточных вод, которые сбрасываются в  Нарвское водохранилище, поступает с Балтийской  электростанции. Основную часть сточных вод электростанции составляет охлаждающая вода, которая  до  охлаждающей системы проходит, очистительные фильтры и после охлаждающей системы направляется по сточному каналу в водохранилище. Кроме охлаждающей воды в водохранилище направляется 800 000 кубических метров  дренажной воды  с промышленных территорий, 800 000 кубических метров  грунтовой  воды из системы туннелей главного корпуса, 800 000  кубических метров  осадочной воды с промышленных территорий, 950 000 кубических метров    охлаждающей  воды из турбинного цеха, 5000 000  кубических метров   сточной воды цеха химической водоочистки и 336 000  кубических метров   сточных вод очистительных сооружений.

К   системе  зольных ролей перекачивается за год 1 526 000  кубических метров.

Остальные водоприемники сбрасывают в реку более чистую дренажную и осадочную воду, получаемую с промышленных производств и с территорий города.

Влияние на окружающую среду

Водное хозяйство  оказывает несколько негативных  влияний на окружающую среду. Основным следует считать  загрязнение водоемов, происходящее в результате направления сточных вод в окружающую среду.   В Нарве в дополнение к  загрязняющим веществам, происходящим из бытовых вод, надо отметить и термические загрязнения, вызванные охлаждающей водой электростанции   и косвенные  загрязнители -  наиболее значительные из них - бытовая свалка города Нарвы и  фильтрованные  щелочные воды с зольных насыпей Балтийской ТЭС.

Воды реки Нарвы  и воды  Балтийского моря до 1997 года загрязнял и город Нарва-Йыесуу  (тогда  в очистителе города Нарвы был установлен коллектор сточных вод) и  с 1999 года  Ивангород, который направляет свои сточные воды неочищенными в реку Нарву.  Очистительные сооружения Ивангорода должны начать работу в  начале 2001 года.

В дополнение к загрязнению водохранилищ,  канализацией и очистными сточными водами сопровождаются зачастую неприятным запахом, что уменьшает потенциал использования многих частей  Нарвы. Наибольшей проблемой является проблема,  связанная с очистителем сточных вод, но в городе имеется и несколько небольших очагов вони у различных объектов канализационных коллекторов.

    - Климат

Нарва находится в   климатическом поясе, переходящем от морского к континентальному. Микроклимат делает положение переменчивым близость моря и расположение на берегу реки,  особенности ландшафта, растительное покрытие и другие аспекты.

Круглогодично преобладают западные ветры, которые несут с собой влажные воздушные массы. Посезонно направление ветров несколько различно – зимой наблюдается больше южных и юго-западных ветров, весной  южных, юго-западных и западных ветров, летом – северо-западных  и осенью юго-западных. Средняя скорость ветра наибольшая зимой – 4,0 – 4,5 м/сек. Максимальная скорость ветра  достигает 20 м/сек. Среднегодовая температура воздуха 4,4  С.  Средняя температура зимой –6 С, весной   2,4 , летом  15,8. Для этой территории  характерно  проявление некоторого  временного  сдвига  в смене времен года. Март еще можно считать зимним месяцем, июнь – весенним. В мае еще может идти снег и в начале июня  могут наблюдаться ночные заморозки,  зато в сентябре обычно бывает еще тепло.

В городе Нарве систематическая и хорошего качества информация о  микроклимате города отсутствует. Имеющиеся данные отрывочны,  основаны на устных источниках и косвенных  выписках из исследовательских и проектировочных  работ. Микроклиматические исследования города следует проводить, в результате  чего, вероятно, улучшиться  во многих отношениях  эффективность использования пространства (планирование),  например расположение новых земель под жилье,  планирование озеленения,  распространение воздушных загрязнений, создание зон отдыха и  другое.

П  л  а  н

2.4.5.Структуры озеленения

Под структурами озеленения в этой работе рассматриваются все природные  и полу природные  растительные сообщества  независимо от видового состава,  использования земли или земельной собственности.  Озеленительная сеть в целом образует экологическую сеть, поскольку как открытые ухоженные парки, садовые озеленения  частных домов так и поросль заброшенных земель выполняют аналогичную роль в нейтрализации различных загрязняющих веществ (автотранспортное движение, промышленные загрязнения). Кроме экологической функции различных видов озеленение выполняет и другие функции – это открытые зоны отдыха  (например, парки и береговая полоса), зоны ограниченного использования (например,  сады частных домов), эстетические и  формирующие элементы (парки,  цветочные клумбы, сады и др.), деятельность, требующая специфического растительного покрытия.

Больше всего исследованы и более всего используются различные парки и озелененные зоны или так называемые зеленые зоны общего пользования (примерно 30 объектов) общей площадью  44-56 гектаров. Названная площадь является основой при определении количества озеленений на 1 жителя города, что составляет примерно 7,8 м    на человека. По существовавшим ранее городским строительным нормам   (-  2.07.01-89) соответствующий показатель в городе Нарве должен быть не менее 7 м /чел.

Наиболее значительными из объектов общего пользования являются:

-     расположенные на крепостях   парки сформировались при озеленении  бастионов и   других крепостных построек начиная с 1864 года, когда Нарва бала исключена из списка крепостей

- парк Герасимова (вместе с парком Победы) был заложен в 50-годы и сегодня находится в удовлетворительном состоянии

- парк Энергетика   (возле спортивного комплекса Энергетик) является зоной активного пешеходного движения, но отсутствуют скамейки, детская игровая площадка и  другое, определяющее зону, как зону отдыха.

- Парк Йоаору,  где находится и купальня, за которой ухаживают , но сам парк не отвечает требованиям городского парка

В жилых районах ( в районах, построенных после войны) озеленения  много и  в большинстве своем оно хорошо растет. Аллеи в основном находятся в хорошем состоянии, но нуждаются в уходе.  Озеленение жилых кварталов относится  к так называемым  зонам ограниченного пользования и их на начало 90-х годов было в городе 83,8 га. В озеленении   жилых кварталов есть определенные особенности. Так  в старом городе на месте разрушенных во время 2-ой мировой войны строений и на территории новых застроек  были созданы в 50-е годы озеленительные зоны,  при этом использовали, из-за их быстрого роста  большое количество тополей . На сегодняшний день они очень разрослись и требуют  вырубки.  В районах застроек панельных домов в 60-70 годы посадка деревьев и кустов производилась зачастую непланомерно – в первую очередь березы,  клены и каштаны. Местами дворы очень заросли деревьями и требуют систематического прореживания.  Новые микрорайоны  (северная часть Пяхклимяэ) озеленена минимально. В садах частных построек много плодовых деревьев и цветов.

Особой категорией озелененных земель являются городские леса, которые  по данным последнего генерального плана города  занимают площадь в 1690 гектаров.  По большей части мы имеем дело с  малоценным озеленением мокрыми лесами, , которые окружают территории промышленных производств  (частично зона санитарной защиты). Основные зоны леса находятся в южной части города в Веекулгу и части города возле Электростанции, а также в северной части города – у дороги, ведущей  в Нарва-Йыесуу.

Многие промышленные предприятия в качестве буфера от вредных влияний имеют санитарно-защитное озеленение,  которого по  данным последнего генерального плана было 445 гектаров,  из которых природного леса  225 гектаров. В санитарной зоне нужно дополнительное высаживание лесов (до 200 гектаров)  и здесь было бы целесообразно использование тополей и вязов. Видовой состав озеленения в Нарве относительно беден.  На высаженных озеленениях  основными видами деревьев  являются обычная липа,  конский каштан,  обычный вяз, обычный клен, обычный дуб и обычный ясень.  Кусты используются  как в виде изгородей, так и группами,   в основном это

обычная и венгерская сирень.

2.4.6 Охраняемые природные объекты

В соответствии с  базой данных Министерства окружающей среды Эстонии   о заповедниках (по состоянию на декабрь 2000 года)  в городе Нарва находится 1  заповедная зона -  заповедник  каньона  реки Нарвы.  Этот заповедник был создан  в 1953 году на базе уступа Нарвского водопада. Основной задачей  заповедника  является охрана  каньона  реки Нарвы  и уступов водопада.  В настоящее время порядок охраны территорий определен указом Правительства Республики от 13 мая 1999 года о  правилах охраны заповедников Панга, Тюрисалу и заповедника  каньона  реки Нарвы и утверждении описания внешних границ.  На основании картографического материала площадь заповедников составляет 13,9 гектаров, и территория относится  к ограничительной полосе охранного режима.

2.4.7 Отходное хозяйство

Отходное хозяйство  охватывает весь  процесс,  начиная с возникновения отходов и до обратного  отправления конечного продукта в окружающую среду. В контексте общего планирования  важно  считаться  с   общим порядком  возникновения отходов и обращения отходов  (сбор, перевозка,  вторичное использование и устранение), с направлениями развития в этой тематике и с документами.

Самым большим производителем отходов  в городе Нарве является местное население (примерно 70 000 жителей), промышленные производства и другие производители отходов. Местными жителями и большей частью  других производителей отходов производятся  отходы, которые складируются  на нарвской свалке за пределами  административных границ Нарвы в северо-западном углу сланцевого зольного плато. Из отходов, производимых промышленными предприятиями, самой значительной являются  сланцевая зола,  возникающая на  Балтийской теплоэлектростанции  (в зависимости от производства энергии примерно 2,5 миллионов тонн в год), которая  складируются на обширных зольных плато в южной части города. В  северо-западной  части зольных полей находится и свалка промышленных отходов АО Накро.

Как  известно последнее исследование  загрязнений, исходящих от бытовой свалки, производились в 1993 году  (гидрогеологическое исследование бытовой свалки города Нарвы. 1993.).  На основании проб грунтовых и поверхностных вод сделано заключение,  что,  бытовая свалка загрязняет окружающую среду –  в первую очередь грунтовую воду и питьевые колодцы этого района  (Арукюла).

Загрязнение окружающей среды,  происходящее от зольных  плато, также неоднократно исследовалось. Фильтрация щелочных вод и отток из системы зольных плато совершенно очевидны.  Для решения проблемы ищутся различные решения, для  наблюдения за ситуацией в 1998 году реконструировали  отслеживающую  систему скважин.

В соответствии с  законом об отходах  (РТ 1 1998, 57, 861)  в Эстонии составляется государственный,  уездный и самоуправный планы по отходам.  Соответствующая экономическая программа по отходам города  Нарвы,  как известно не составлена до сих пор. Поэтому не ясны и  способы  обращения отходов в городе.

Поэтому составители общей планировки города исходят  из составляемой в настоящее время  государственной программе по отходам и вероятных  направлениях развития организации отходного производства в городе Нарва. Потребность в земле для новой свалки в городе отсутствует,  имеющаяся действующая свалка в  волости Вайвара достаточна на ближайшее время и новая возможная   свалка обязательно будет основана за пределами административной территории города.  Вопрос о  маленьких  центрах  по сбору отсортированных отходов в различных частях города следует решить в стадии детального планирования/проектирования, целенаправленность    земли этим изменена не будет. В случае если в перспективе будет создана городская станция по сортировке  и/или переработке отходов, то ее следует разместить на планируемые под производство земли.  При создании центра по обращению отходов следует провести оценку влияния  окружающей среды  (например,  детальному  планированию).

2.4.8  Загрязнение атмосферы

В городе Нарва основными источниками загрязнения атмосферы являются  автотранспортное движение, энергетика и промышленные  предприятия  (локально и индивидуальные маленькие очаги). Следует учитывать и очаги загрязнения, расположенные за пределами города  (Эстонская электростанция,  сланцевые карьеры и др.)    и далеким распространением воздушных  загрязнений.

Для получения  представления о загрязнении атмосферы и ее контролем проделаны различные исследования и проведены измерения. Несмотря на  это, не возникло совершенно ясной и трактующей все виды источников загрязнения  общей картины с одинаковой детальностью

При создании общей планировки Нарвы,  для ответа на возникающие вопросы и для лучшей разработки решения общей планировки,  составлен обзор всех имеющихся наиболее значительных источников загрязнения атмосферы  (смотри таблицу и карту Загрязнение атмосферы).

Таблица         Загрязнения атмосферы

Источник загрязнения        Загрязняющее        Покрытие исследованиями/      Вероятная доля загрязнения         Комментарии

вещество                                измерениями               всего воздушного загрязнения

%

Автодорожное                                                      Данные  переписи                       50 – 90 %                                      Наибольший  источник

движение *                                                              дорожного движения                                                                        загрязнения воздуха

Железнодорожное                                               Неизвестно                                 Значительный источник в

Движение                                                                                                                  районе вокзала и депо (20-30%)

В других местах малозначительно

Судоходство                                                         Неизвестно                                 Вероятно   незначительная

Воздушное движение                                         Неизвестно                                 В данный момент  практически   Может стать более

отсутствует                                    значимым после

появления  аэропорта

(например, шум)

Энергетика, тепло и

промышленность

Балтийская ТЭС                                                   Покрыта частично                   В части твердых частиц 10-20%     Значимо с точки зрения

В том числе   трубы*                                                                                              другие вещества –обычно                твердых частиц

зольные поля                                                                                                            несколько % (с максимальной

инверсией до 20%)

Котельные                                                             Покрыта частично                    Минимальное, т.к. основное

Топливо с Балтийской ТЭС

Промышленные                                                   Покрыта частично                    Локально может быть                     Локально может быть

Предприятия                                                                                                            значимым                                          значим источник

Локальные источники

Газовые плиты и                                                  Оценивается по                        Локально какой-то % (газ                В контексте города

Печное отопление                                                аналогии                                   скорее внутривоздушная                  незначительный

Частных домов                                                                                                        проблема)                                          источник

Вне Нарвы

Эстонские  ТЭС *                                                                                                    Некоторый %                                   Существенный источник

Вне города

Зольные горы                     твердые частицы    Неизвестно                             При неблагоприятном ветре               Имеющаяся информация

до 20%                                                  недостаточна

Сланцевые карьеры           твердые частицы    Неизвестно                                                                                             Имеющаяся информация

Недостаточна

Сланцевая                                                           Устаревшие данные               Некоторый  %

промышленность

г. Сланцы

Ивангород                                                           неизвестно                              Неизвестно

Дальний перенос /                                              Сеть слежения                        Менее 1%                                            с минимальной

фон  *                                                                                                                                                                                          Значимость

________________________________________________________________________________________________________________________

*  Источники загрязнения учтены при моделировании  воздушных загрязнений

Для оценки качества воздуха  осуществили моделирование  распространения  загрязняющих  веществ с моделью АЭРОПОЛ. Учитывались эмиссии от движения, от источников бытового загрязнения,  от Балтийской и Эстонской  электростанций

(типичная среднегодовая  на   фоновых станциях Эстонии). Эмиссии  автодорожных загрязнений  рассчитали на основании переписи  движения  1997 года и прогноза частоты движения, сделанного на 2008 год, используя при этом утвержденную в 1984 году Советом Министров Северных стран  методику подсчета   (дополненную с учетом  ситуации в Эстонии). Из-за отсутствия более точных исследований оценка проводилась на основании  имеющегося аналога эмиссий. За основу был взят застроенный панельными домами район Анне в Тарту, который по частоте и характеру  застроек  похож на город Нарву. Эмиссию с единицы грунта взяли ту же. Поскольку  зданий  очень мало, то  основным источником  можно считать сжигание газа в газовых плитах   (NO , CO).  Годовые эмиссии электростанций за последние 5 лет остаются довольно-таки стабильными. Расчеты показывают,  что  среднегодовые концентрации окисей азота нигде в городе Нарве  не достигают опасной высоты.  Доминируют  загрязнения от автодвижения и наивысшие концентрации наблюдаются в районе перекрестка  Таллиннского шоссе – ул. Пушкина – ул. Кереса.  Учитывая, что диоксид азота в городском воздухе  может  составлять около половины от всех окисей азота, то концентрация  NO достигает   в среднем за этот год около 15 микрограммов на кубический метр.  Этот результат находится  в удовлетворительном  согласовании с проведенными замерами. В отдельных случаях плохие условия рассеивания (слабый ветер, инверсия)   могут поднять концентрации еще в несколько раз. Концентрации окиси углерода  остаются еще дальше нижней предельной ценности.

К 2008 году из-за роста частоты движения можно ожидать  подъема средних концентраций примерно на 50% и переноса центра тяжести в район перекрестка Таллиннского шоссе -  ул. Кренгольма - ул. Выйду, но  и это еще  не сделает ситуацию загрязнения воздуха критической.  Рассеиванию воздушных загрязнений в Нарве способствуют ровный образ почвы и  редко расположенные застройки панельных домов,  благодаря чему нет улиц, густо окруженных фасадами зданий. Такое расположение домов обеспечивает хорошую вентиляцию по всему городу.

Общая эмиссия загрязнения от автодвижения в городе Нарве оценена  как 170 тонн в год на уровне 1997 года и 270 тонн в год на прогнозируемый уровень 2008 года. Эмиссия  СО от  автодвижения соответственно 1400 и 2200 тонн в год.   Эмиссии   NO  по существующим источникам примерно равны эмиссиям по автодвижению, бытовые эмиссии СО   вероятно меньше автодорожных эмиссий в  4 – 7 раз. Вложения Электростанций в  воздушные загрязнения города на максимальном уровне в части  СО   и NO  остаются в  пределах нескольких процентов,  поскольку из высоких труб  газы рассеиваются по большой территории.